SUMINISTRO DE terminales y accesorios para la red digital de radio móvil

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

# Erandio, 22 de julio de 2010

TABLA DE CONTENIDOS

# Página

1.	antecedentes y objeto	1

1.1	Existencia de Lotes	1

2.	ALCANCE DEL SUMINISTRO	2

2.1	Suministros	2

2.1.1	Préstamo de material para pruebas	2

2.2	Servicios y control de calidad	2

2.3	Documentación	3

2.3.1	Documentación para los terminales	3

2.3.2	Documentación para los accesorios	4

3.	requisitos generales para terminales	5

3.1	Normativa aplicable	5

3.1.1	Estándar TETRA del ETSI	5

3.1.2	Protección de equipos	6

3.2	Modos de funcionamiento	6

3.3	Servicios de telecomunicaciones	6

3.3.1	Teleservicios	7

3.3.2	Servicios portadores de datos	7

3.3.3	Servicios y prestaciones suplementarios	7

3.4	Requisitos funcionales	8

3.4.1	Prestaciones adicionales	11

3.5	Banda de frecuencias	11

3.6	Especificaciones técnicas	11

3.6.1	Interfaz PEI para equipos periféricos	12

3.7	Seguridad	12

3.7.1	Registro y Autenticación	13

3.7.2	Encriptación de la interfaz aire	13

3.7.3	Encriptación extremo a extremo	13

3.8	Interoperabilidad	13

3.9	Plan de pruebas	14

3.9.1	Pruebas de funcionamiento de los equipos	14

3.9.2	Pruebas de interoperabilidad	15

3.9.3	Pruebas para la valoración de ofertas	15

4.	requisitos generales para accesorios	16

4.1	Características generales	16

4.2	Plan de pruebas	17

4.2.1	Pruebas de funcionamiento de los equipos	17

4.2.2	Pruebas para la valoración de ofertas	17

5.	LOTE 1: EMISORAS PARA BASE. ESPECIFICACIONES PARTICULARES	18

5.1	Objeto del lote	18

5.2	Especificaciones técnicas particulares	18

5.3	Accesorios específicos	19

5.4	Definición del suministro básico	19

5.5	Alcance del suministro	20

6.	LOTE 2: ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA TERMINALES PORTÁTILES MOTOROLA MTH-800	21

6.1	Objeto del lote	21

6.2	Alcance del suministro	22

7.	LOTE 3: ACCESORIOS AUDIO CABLEADOS PARA TERMINALES PORTÁTILES MOTOROLA MTH-800	23

7.1	Objeto del lote	23

7.2	Alcance del suministro	24

8.	lote 4: accesorios cableados para portátil INTEGRADOS EN CASCO ANTIDISTURBIOS. especificaciones particulares	26

8.1	Objeto del lote	26

8.2	Alcance del suministro	27

9.	LOTE 5:  ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA EMISORAS VEHICULARES TELTRONIC MDT-400	28

9.1	Objeto del lote	28

9.2	Alcance del suministro	28

10.	LOTE 6: ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA TERMINALES PORTÁTILES THALES VECTOR	29

10.1	Objeto del lote	29

10.2	Alcance del suministro	31

11.	estructura de las ofertas	32

11.1	Resumen ejecutivo	32

11.2	Memoria Técnica	32

11.2.1	Características técnicas de los equipos	32

11.2.2	Plan de gestión	33

11.2.3	Tablas de cumplimiento	33

11.3	Plan de Asistencia al Cliente y de Garantía de Calidad	34

11.3.1	Plan de garantía de calidad	34

11.3.2	Plan de asistencia técnica	34

11.3.3	Plan de formación	34

11.4	Oferta Económica	34

12.	Condiciones del adjudicatario	35

12.1	Medios	35

12.2	Pruebas y aceptación de obra	35

12.3	Plan de pruebas	35

12.4	Supervisión de la actuación del contratista	36

12.5	Seguridad	36

12.5.1	Seguridad Laboral	36

12.5.2	Secreto y confidencialidad	36

12.6	Lugar de entrega	36

12.7	Entrega de la documentación	36

ANEXO 1. TABLAS DE CUMPLIMIENTO (Lote 1)	38

# antecedentes y objeto

El Departamento de Interior del Gobierno Vasco dispone de una red digital de radiocomunicaciones móviles basada en la tecnología estándar TETRA, que ofrece servicios de comunicaciones de voz y datos a usuarios del ámbito de la Seguridad y Emergencia Pública.

La infraestructura de esta red se ha implementado con el sistema DIMETRA, de la casa Motorola, actualmente en la versión IP 5.2. Asimismo, hay un número de terminales móviles y portátiles desplegados entre los diferentes servicios, de diferentes modelos de dos marcas Motorola (modelos MTP-200/300, MTP-850, MTH-800, MTM-300 y MTM-700), Teltronic (modelo MDT-400 en configuraciones para vehículo, base y centro de control y modelo HTT-500) y Thales (modelo Vector).

El objeto del presente concurso es la contratación, por el procedimiento de concurso abierto, de los suministros de terminales y accesorios de radio móvil TETRA necesarios para completar dotaciones de nuevas unidades y reponer elementos averiados dentro de las unidades policiales de la Ertzaintza.

## Existencia de Lotes

El suministro objeto de este concurso se ha dividido en seis lotes, que podrán ser adjudicados a diferentes licitadores.

| LOTE 1: | EMISORAS PARA BASE |
| --- | --- |
| LOTE 2: | ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA TERMINALES PORTÁTILES MOTOROLA MTH-800 |
| LOTE 3: | ACCESORIOS AUDIO CABLEADOS PARA TERMINALES PORTÁTILES MOTOROLA MTH-800 |
| LOTE 4: | ACCESORIOS AUDIO CABLEADOS PARA TERMINALES PORTÁTILES MOTOROLA MTH-800 INTEGRADOS EN CASCO ANTIDISTURBIOS |
| LOTE 5: | ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA EMISORAS VEHICULARES TELTRONIC MDT-400 |
| LOTE 6: | ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA TERMINALES PORTÁTILES THALES VECTOR |

# ALCANCE DEL SUMINISTRO

En general, los suministros y servicios a cotizar deberán ser todos los necesarios para la entrega y prueba de los equipos y/o accesorios a suministrar, así como para garantizar el total conocimiento por parte de los técnicos competentes del Gobierno Vasco de las características y peculiaridades de los diferentes materiales.

El alcance del concurso incluye los puntos que se describen a continuación:

- Suministros.

- Servicios y control de calidad.

- Documentación.

## Suministros

Los suministros considerados en este concurso se han agrupado en seis lotes independientes. En los capítulos correspondientes se definen los suministros básicos a considerar en cada caso.

### Préstamo de material para pruebas

Adicionalmente, de forma previa a la adjudicación, y durante la fase de evaluación de ofertas, los licitadores deberán aportar dos muestras de cada uno de los modelos ofertados para la realización de las pruebas de funcionamiento que el Gobierno Vasco considere pertinentes. Este material se entregará al Gobierno Vasco en concepto de pruebas para la evaluación de equipos, y será devuelto a cada licitador al finalizar dicha fase de evaluación.

## Servicios y control de calidad

La oferta incluirá todos los servicios de garantía de calidad y de soporte necesarios para la correcta ejecución del proyecto.

- Plan de Garantía de Calidad

- Especificación de normas y estándares que cumplen los equipos.

- Plan de verificación y procedimientos de pruebas.

- Pruebas de calidad de los materiales suministrados.

- Informes de aceptación.

- Servicios de soporte

- Elaboración de los procedimientos generales de mantenimiento de los equipos.

- Propuesta de asistencia técnica post-venta, con indicación expresa de los servicios propuestos.

- Servicios de formación, que correrán por cuenta del suministrador. El objeto de esta formación es doble:

- Capacitación técnica del personal del Gobierno Vasco para poder realizar los trabajos necesarios de operación y mantenimiento general de los equipos.

- Formación a usuarios sobre el manejo de los terminales y accesorios.

## Documentación

El adjudicatario deberá hacer entrega de una copia adicional de su oferta técnica, en la semana posterior de la notificación a la adjudicación.

El suministrador entregará al Gobierno Vasco dos copias completas de la documentación que se especifica más abajo. Asimismo, se entregará copia sobre soporte magnético, indicándose cuáles son las herramientas requeridas para el tratamiento de la información.

Toda la documentación entregada deberá ser aprobada por el Gobierno Vasco y estar redactada en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Cuando proceda, se entregará un ejemplar adicional de cada texto en el idioma original.

La partida de documentación incluirá como mínimo los siguientes conceptos:

### Documentación para los terminales

- Manuales técnicos de los equipos, que contendrán la siguiente información:

Descripción general de los equipos, indicando con detalle las dimensiones, peso, características técnicas, eléctricas y mecánicas

Descripción general de la composición del equipo, con detalle de los elementos, circuitos y módulos principales, con los esquemáticos completos y descripción de la interacción entre los diversos bloques.

Relación de todos los componentes con indicación de su situación, valor, tolerancia, función, denominación, código y referencia del fabricante, necesarios para posteriores peticiones de repuestos.

Descripción particular de las características mecánicas y eléctricas de los conectores del terminal par accesorios de audio y de control.

Manual de instalación de los equipos, con instrucciones sobre los procedimientos recomendados de montaje y conexionado, para las diferentes configuraciones posibles.

Manuales de servicio y explotación, detallando los procedimientos a seguir para la realización de revisiones y mantenimiento de los equipos. Se dará la relación de averías más probables y normas para su resolución. Asimismo, se indicarán los equipos de medida y material a emplear en cada caso.

Se proporcionará la documentación técnica necesaria para el completo conocimiento del interfaz para el envío de datos y de control del terminal:

- Esquema de conexión entre el terminal de datos (PC) y el terminal, incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios.

- Tipo de comandos utilizados para las comunicaciones (Hayes, AT, APIs, propietarios, etc.)

- Limitaciones en el formato de los datos para los servicios de transmisión.

- Posibilidades para el control de la radio desde un equipo terminal de datos.

- Manuales de instrucciones.

Manual de usuario: Manuales de instrucciones de utilización de los equipos a nivel de usuario.

Guías abreviadas de usuario, con las instrucciones y funciones más frecuentes, en castellano y en euskera.

Manual del modo de ingeniería: Instrucciones para la utilización de los terminales para comprobar el funcionamiento de la red, con explicación precisa de todos los parámetros de control.

Manual del programador de equipos: Instrucciones y comandos para la programación de los equipos móviles y portátiles.

Manual de seguridad del generador e inyector de claves: Descripción de los procesos recomendados para la generación, distribución, activación, desactivación y destrucción de claves.

- Protocolos de pruebas, con los resultados de las pruebas realizadas.

### Documentación para los accesorios

- Manuales técnicos de los equipos, que contendrán la siguiente información:

Descripción general de los equipos, indicando con detalle las características técnicas, mecánicas, eléctricas, de instalación y de conexionado.

Descripción general y particular de todos los circuitos y módulos del dispositivo, con la descripción de la interacción entre los diversos bloques.

Relación de todos los componentes de los equipos con indicación de su situación, valor, tolerancia, función, denominación, código y referencia del fabricante, necesarios para posteriores peticiones de repuestos.

- Manuales de instrucciones.

Manual de usuario: Manuales de instrucciones de utilización de los equipos a nivel de usuario.

En el caso de baterías y cargadores de baterías, se pondrá especial énfasis en los procedimientos recomendados para optimizar el rendimiento y vida de los acumuladores.

- Protocolos de pruebas, con los resultados de las pruebas realizadas.

# requisitos generales para terminales

Es este apartado se fijan las características funcionales y técnicas que deben satisfacer los terminales de radio TETRA objeto de este concurso, concretamente las emisoras para base correspondientes al lote 1.

Estos requisitos vienen impuestos por el propio sistema de comunicaciones y por la operativa de los Servicios de Seguridad y Emergencia Pública a los que serán destinados.

## Normativa aplicable

Todos los equipos ofertados deben cumplir las especificaciones y recomendaciones relativas a equipos del servicio móvil terrestre, en cuanto a características técnicas, métodos de prueba y compatibilidad electromagnética, del ETSI y de la CEPT. Asimismo deben haber sido homologados por un laboratorio acreditado, de acuerdo con las Directivas correspondientes de la Comunidad Europea. Entre otras, deberán cumplir las siguientes normas:

1.	Directivas europea sobre Compatibilidad Electromagnética (89/336/EEC)

2.	Los terminales tendrán la marca CE para indicar cumplimiento de la directiva RTTE.

3.	Directivas europeas relativas a la utilización se substancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos AEE.

4.	Legislación vigente relativa a seguridad e higiene.

En aquellas materias no contempladas expresamente en las especificaciones técnicas que siguen, deberán respetar la normativa nacional e internacional existente.

El proveedor será totalmente responsable si se infringe cualquier tipo de patente, marca registrada, derechos de propiedad en el equipo suministrado o sus partes.

A continuación se enumeran una serie de normas que se consideran de obligado cumplimiento para los terminales. El licitador incluirá en la oferta una lista detallada de las especificaciones y recomendaciones relativas a cada punto satisfechas.

### Estándar TETRA del ETSI

Los terminales deben satisfacer las especificaciones TETRA del ETSI, siendo de obligado cumplimiento las que se refieren a:

- Protocolos de comunicación en la interfaz aire, en modo trunking (V+D) y en modo directo (DMO, preferentemente en modo de eficiente en frecuencias).

- Vocoder TETRA

- Interfaces con operador y dispositivos externos: MMI y PEI

- Seguridad. Encriptación en interfaz aire TEA2 y autenticación de terminales (o posibilidad de incorporar esta prestación a corto plazo).

- Handover o traspaso de llamadas entre celdas.

- Pruebas de aceptación de equipos y de interoperabilidad

Adicionalmente, el licitador detallará todas las especificaciones ETSI sobre TETRA que satisfacen los terminales, indicando el grado de cumplimiento. De la misma forma, cuando proceda se indicará qué prestaciones del terminal no cumplen completamente con el estándar y las acciones previstas para remediar esta situación.

### Protección de equipos

Los terminales deben satisfacer la normativa internacional o nacional que garantice una adecuada protección frente a:

- Polvo.

- Líquidos y humedad. (EN 60529 clase IP54)

- Altas y bajas temperaturas, en servicio y en almacenamiento.

- Choques mecánicos y vibración.

El licitador indicará el grado de protección proporcionados por sus equipos en cada caso.

## Modos de funcionamiento

- Los terminales deben soportar comunicaciones de voz (símplex, semidúplex y dúplex), comunicaciones de datos, servicio de mensajes cortos y envío de estatus pregrabados, a través del teclado y/o de un dispositivo externo.

- Los terminales podrán realizar llamadas selectivas o de grupo.

- Todos los terminales incorporarán los modos de funcionamiento trunking y modo directo (DMO). El terminal conmutará fácilmente entre estos dos modos.

- Se valorará la posibilidad de que los terminales soporten el modo directo eficiente en frecuencia.

## Servicios de telecomunicaciones

Con carácter general, todos los terminales deben satisfacer los servicios de telecomunicación definidos en el estándar TETRA que se listan a continuación.

Dentro de cada categoría se han definido los servicios básicos, que deberán ser soportados obligatoriamente, y los opcionales, cuyo soporte se valora pero no se considera fundamental en la actualidad.

En el caso de que el terminal no soporte alguno de los servicios descritos, el licitador deberá indicar en su oferta técnica la fecha prevista para su cumplimiento y las acciones requeridas sobre los terminales para el soporte de las nuevas prestaciones

### Teleservicios

Servicios básicos

Todos los teleservicios, o servicios de comunicación de voz, se consideran básicos:

- Llamada individual: semiduplex y full duplex.

- Llamada de emergencia, en modo trunking y en modo directo.

- Llamada de grupo.

- Llamada general

- Llamada telefónica

- Llamada multigrupo.

### Servicios portadores de datos

Los terminales deben soportar diferentes servicios portadores de datos para cubrir las necesidades de comunicación de aplicaciones de terceras partes con protocolos de red estándar.

Servicios básicos:

- Servicio de envío y recepción de estados numéricos.

- Servicio de Datos Cortos. (Se especificará si los terminales tienen la posibilidad de editar y enviar/recibir datos cortos sin necesidad de un terminal de datos auxiliar).

- Datos definidos por el usuario en modo paquete, con conexión o no orientados a conexión.

### Servicios y prestaciones suplementarios

Servicios básicos:

Los terminales deberán proporcionar los siguientes servicios suplementarios básicos:

- Dual watch, para el aviso de conversaciones entrantes a través de la red cuando el terminal esté participando en una llamada en modo directo.

- Scanning de grupos de llamada.

- Selección de área

- Llamadas con acceso prioritario a la red. Establecimiento de prioridades en colas para acceso al canal de tráfico.

- Llamadas de emergencia, con liberación de recursos de la red para su establecimiento, si resultase necesario.

- Asignación dinámica de grupos

- Identificación de número llamante

- Identificación de número llamado

- Identificación de participante en llamada en grupo (talking party ID)

- Entrada tardía en llamada activa

- Restricción de llamadas individuales y telefónica salientes y/o entrantes en base a listas definidas por el usuario

Servicios opcionales:

Adicionalmente, los terminales deben soportar los siguientes servicios opcionales:

- Escucha discreta de comunicaciones. Fácil conmutación altavoz/auricular.

- Escucha ambiente, con activación remota y discreta del terminal por parte del operador. (ambience listening).

- Activación automática del modo de transmisión sin pulsación de PTT durante una llamada de emergencia.

- Desactivación remota temporal y definitiva del terminal.

- Desvío incondicional de llamadas entrantes

- Desvíos condicionales (si ocupado, si no disponible, si no responde)

- Lista de búsqueda para establecimiento de llamada (list search call)

- Generación de tonos DTMF

- Llamada en espera

- Consulta durante llamada activa (call hold)

- Rellamada

- Cuando el llamado deje de comunicar.

- Cuando el llamado haya realizado una llamada con su terminal

- Transferencia de propiedad de llamada

Adicionalmente, se indicará si los terminales ofertados soportan algún servicio no incluido en el listado anterior.

## Requisitos funcionales

- Los terminales deben proporcionar una interfaz hombre-máquina intuitiva y que facilite la selección de las operaciones y modos de funcionamiento más habituales

- Presentación de los datos asociados a la llamada en pantalla, con iconos fácilmente identificables.

-	Modo de operación: TMO, DMO, telefónico, llamada de emergencia, en trunking local, modo repetidor.

-	Grupo

-	Nivel de señal recibido.

-	Transmisor activo

-	Modo claro/encriptado

-	Nivel de carga de la batería

-	Teclado bloqueado.

-	Llamada de emergencia

-	Información sobre el proceso de establecimiento de llamada. (llamado no disponible, red ocupada, etc.)

- Pantalla alfanumérica para visualización de identidades, estados, mensajes cortos, etc.

- Indicaciones sonoras de volumen variable, que se podrán anular a voluntad del usuario:

-	Aviso audible de llamada. En el caso de terminales portátiles, se valorará la posibilidad de incorporar un vibrador.

-	Tonos audibles configurables asociados a diferentes estados del terminal (al registrarse o abandonar la red, recursos de red disponibles u ocupados, llamada entrante, claro/encriptado, etc.)

- Terminales ergonómicos

- Teclado alfanumérico ergonómico, que permita una fácil identificación y pulsación de teclas incluso en situaciones hostiles.

- Iluminación del teclado configurable por el usuario.

- PTT fácilmente identificable y de gran superficie.

- Conmutadores externos que faciliten una rápida selección de grupo y de rango. Se valorará la posibilidad de bloqueo de posición del selector de canales, así como las facilidades existentes para activar y desactivar este bloqueo.

- Pulsador de llamada de emergencia fácilmente localizable y pulsable. Este pulsador deberá estar protegido para evitar activaciones accidentales.

- Fácil procedimiento de conmutación de modo de funcionamiento trunking a modo directo, bien sea a través de conmutadores o pulsadores fácilmente localizables o a través de teclas de función programables. Al igual que en el caso anterior, deben proveerse mecanismos de protección para evitar cambios accidentales en el modo de operación.

- Control de volumen de tonos de aviso y del audio entrante.

- Doble altavoz: uno de alta potencia para funcionamiento en modo radio y otro de menor potencia para funcionamiento en modo teléfono

- Conmutador de conectado/desconectado

- Robustez de los equipos y antenas, que permitirán la operación en condiciones adversas (lluvia, viento, oscuridad, etc.).

- Función de inhibición de transmisión para entornos sensibles, con un fácil procedimiento de activación y desactivación.

- Fácil acceso a funciones

- Todos los mensajes en pantalla deberán estar en euskera o en castellano.

- Acceso a funcionalidades específicas a través de menús.

- Facilidades de programación de procedimientos abreviados de marcación para las llamadas más habituales.

- Envío de mensajes o estatus preprogramados al recibir una cierta señal o mediante una sencilla combinación de teclas.

- Facilidades para el acceso a las funciones más habituales: cambio de modo DMO/TMO, cambio de grupo, llamada de emergencia, etc.

- Agendas y memorias

- Números y alias individuales de otros abonados

- Números y alias de grupos de llamada.

- Números y alias de abonados telefónicos.

- Capacidad de almacenamiento para grabar los mensajes cortos recibidos, enviados o pregrabados.

- Almacenamiento de estados preprogramados.

- Gestión integrada

- Los terminales deben ser totalmente integrables en el sistema de gestión de red y de comunicaciones de la red Ainhoa Digital.

- Flexibilidad en la programación

- Los terminales deben permitir la programación opcional de las diversas funcionalidades para adaptarse a los perfiles de las diferentes organizaciones usuarias.

- Se valorará la posibilidad de contar con dos versiones del programador. Una versión extendida, desde la que se accederá a todas las funcionalidades y opciones, para uso por parte del operador de red. Una versión reducida, configurable por parte del operador de red, en la que se bloquee el acceso a ciertas funciones.

- Todos los parámetros deben ser programables desde el exterior, de forma que los cambios en la programación no requieran manipulación alguna en la circuitería interna de los equipos

- Se deberá definir claramente los procedimientos a seguir para la programación de los equipos, que estarán basados en la utilización de un PC estándar.

- Asimismo, los ofertantes deberán definir los procedimientos que se seguirán para la actualización de las versiones de software.

- Facilidades para la programación y carga de claves de autenticación y de encriptación.

### Prestaciones adicionales

Adicionalmente a los servicios TETRA y a las prestaciones funcionales mencionadas, se valorará positivamente la disponibilidad de las siguientes posibilidades u opciones:

- Posibilidad de acceso a otros sistemas de comunicaciones independientes de la red TETRA: radio convencional VHF y GSM.

- Posibilidad de incluir módulo GPS para futuras aplicaciones AVL

- Posibilidad de incluir un módulo de encriptación E2E.

- Disponibilidad de módulos SIM (Subscriber Identity Module), donde se grabará la información asociada a cada número de abonado.

- Para las emisoras, posibilidad de trabajar con la funcionalidad de DMO-Gateway.

## Banda de frecuencias

Bandas de frecuencias de acuerdo con la Nota de Utilización Nacional UN-28 del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

Banda de frecuencias Transmisión Modo Trunking:	380-385MHz

Banda de frecuencias Recepción Modo Trunking:	390-395MHz

Banda de Frecuencias Modo Directo:			380-400MHz

Ancho de banda del canal de RF:			25KHz

Separación Tx/Rx:					10MHz

## Especificaciones técnicas

Los terminales ofertados deben ajustarse en lo posible a las características técnicas típicas reflejadas en los siguientes apartados.

Características generales

- Nº grupos			>500

- Nº canales modo directo	>200

- Nº posiciones agenda		>100

- Nº estados preprogramados	>30

- Nº mensajes preprogramados	>10

- Nº de redes			>5

- Tipo de servicio	Dúplex, semidúplex y símplex

- Temperaturas de operación	-20ºC a 60ºC

- Humedad extrema	90% a 40ºC

- Tensión alimentación	Móviles: 12Vcc, negativo a masa

Portátiles: 7.2Vcc nominal

- Potencia audio en altavoz externo programable.

Características RF

- Potencia salida	Mov.:	3 o 10W, clases 2 y 1, programable

Port.: 	1 o 3W, clases 3 y 2, programable

- Niveles armónicos y espúreas.	Según especificaciones ETSI

- Nivel modulación entrada.		Según especificaciones ETSI

- Productos intermodulación.		Según especificaciones ETSI

- Interferencias cocanal.		Según especificaciones ETSI

- Interferencias canal adyacente.	Según especificaciones ETSI

- Sensibilidad Estática		-112dBm

- Sensibilidad Dinámica	-103dBm

# Conectividad

Los equipos deberán proporcionar la siguiente conectividad:

-	Datos	Conexión de datos por interfaz PEI, según especificaciones TETRA

-	R.F.				TNC, PL o similar, 50Ω, para antena local y remota.

-	Señales de llamada		PTT, corte y llamada de emergencia

-	Audio				Altavoz y micrófono

-	Alimentación

Programación de equipos a través de conector externo (configuración y parámetros)

### Interfaz PEI para equipos periféricos

Los terminales suministrados contarán con la interfaz PEI para la conexión de equipos periféricos, de acuerdo con la especificación ETS 300 392-5 del estándar TETRA.

## Seguridad

Los terminales deben cumplir las especificaciones de clase de seguridad 2 y 3, y soportar medidas de seguridad en tres niveles:

### Registro y Autenticación

# Los terminales deben posibilitar el registro en la red de acuerdo a los procedimientos descritos en el estándar TETRA.

# Está previsto incorporar a la red el algoritmo de autenticación TAA1, que los terminales deberán soportar a corto o medio plazo.

### Encriptación de la interfaz aire

Los terminales deben soportar e incluir la encriptación de las comunicaciones de voz y datos en la interfaz aire, bien sean en modo trunking o en modo directo, según los mecanismos propuestos en el estándar TETRA del ETSI.

Se soportarán mecanismos de encriptación por clave fija (SCK), clave dinámica (DCK, CCK) y cambio de claves vía radio (OTRA).

El algoritmo de encriptación a utilizar será el TEA2.

### Encriptación extremo a extremo

Los terminales deben permitir la incorporación de algoritmos propietarios de encriptación que permitan el cifrado de ciertas comunicaciones en tiempo real, de acuerdo con las recomendaciones de los grupos SAGE y SPFS del TETRA MoU.

A su vez, deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Modo de operación encriptado o claro, seleccionable por el usuario mediante pulsadores fácilmente identificables.

- Indicación al usuario del modo de operación activo en todo momento.

- Los terminales en modo encriptado recibirán también las comunicaciones sin cifrar, previo aviso al usuario de que la comunicación entrante no está cifrada.

- Clave de encriptación programables, de forma que los cambios de clave no requieran manipulación alguna en la circuitería interna de los equipos.

## Interoperabilidad

Es requisito imprescindible que los terminales sean compatibles con la infraestructura de red de la RDRM descrita y con los terminales hoy en día en funcionamiento, proporcionando todos los servicios definidos por el estándar TETRA.

Los equipos deben satisfacer como mínimo las pruebas especificadas en la versión vigente del TIP (TETRA Interoperability Profile) especificado por el grupo de trabajo de interoperabilidad de la Asociación TETRA MoU.

De forma particular, se debe posibilitar la interoperabilidad en la utilización de los siguientes servicios básicos:

- Registro en la red.

- Llamada individual.

- Llamada de grupo.

- Llamada general.

- Llamada de grupo en modo directo.

- Llamada de emergencia.

- Traspaso de celdas sin interrupciones en llamada.

- Entrada tardía

- Envío y recepción de datos cortos.

- Envío de estados.

- Establecimiento de prioridades de llamada

- Definición de emplazamientos válidos

- Gestión de grupos

- Conexión a PABX

- Encriptación del interfaz aire y autenticación.

- Asignación dinámica de grupos.

La oferta incluirá los certificados TIP o de otras pruebas de interoperabilidad realizadas sobre redes Dimetra.

En todos aquellos casos o servicios en los que no se cumpla la condición de interoperabilidad, el licitador indicará los mecanismos a seguir para garantizar la total compatibilidad en el futuro, especificando la fecha prevista para el cumplimiento de la condición.

## Plan de pruebas

El Gobierno Vasco comprobará que los equipos, accesorios y soluciones propuestas sean las adecuadas.

### Pruebas de funcionamiento de los equipos

El licitador incluirá en la oferta el protocolo de pruebas completo a realizar para la aceptación de sus equipos (incluidos los accesorios).

Asimismo, indicará los parámetros que deben satisfacer las instalaciones de los terminales en ubicaciones fijas o móviles que se realicen en un futuro.

### Pruebas de interoperabilidad

El licitador deberá suministrar toda la información disponible sobre pruebas de interoperabilidad de los terminales ofertados con equipos de otros fabricantes e infraestructura Dimetra.

### Pruebas para la valoración de ofertas

Durante la semana posterior a la fecha de apertura de plicas del concurso, los licitadores aportarán dos muestras de cada modelo de terminal y accesorios ofertado. Asimismo, entregará una copia del programador correspondiente.

Los licitadores colaborarán con el Gobierno Vasco para la realización de las pruebas de funcionamiento e interoperabilidad que se consideren oportunas durante la fase de evaluación de ofertas, a fin de valorar la compatibilidad de los terminales ofertados con la Red Digital de Radio Móvil y con los terminales que está siendo utilizados en la actualidad por los diferentes grupos de usuarios del DIGV.

Asimismo, se colaborará en las pruebas de idoneidad de los accesorios de audio objeto de los lotes 2, 3, 4, 5 y 6 de este concurso. Para ello, se facilitarán las transiciones o elementos que se requieran para asegurar la conectividad de los prototipos de accesorios entregados por los licitadores de esos lotes, que en principio vendrán equipados con el conector de accesorios lateral del terminal Motorola MTH-800.

# requisitos generales para accesorios

Es este apartado se enumeran las normas que deben satisfacer todos los accesorios objeto de este concurso (lotes 2, 3, 4, 5 y 6):

Todos los equipos ofertados deben cumplir las especificaciones y recomendaciones relativas a accesorios de los organismos de normalización de telecomunicaciones (ITU-T, ETSI, etc.), de forma que permitan la normal operación de los equipos a los que se conecten, sin degradar sus parámetros de funcionamiento.

El proveedor será totalmente responsable si se infringe cualquier tipo de patente, marca registrada, derechos de propiedad en el equipo suministrado o sus partes.

## Características generales

Compatibilidad con equipos terminales

Los accesorios suministrados deberán ser válidos para los modelos de terminales TETRA utilizados por los servicios del Departamento de Interior que se especifiquen en cada lote.

En particular son de especial interés los modelos que se enumeran a continuación:

- MOTOROLA:  MTH-800

- TELTRONIC:  MDT-400

- THALES:         VECTOR

La utilización de los accesorios suministrados en ningún caso deberá implicar modificación alguna en el equipo de comunicaciones.

Conectorización

Accesorios para terminales

Los accesorios se suministrarán con el conector específico para accesorios del modelo de terminal móvil o portátil que especifique el Gobierno Vasco para cada lote correspondiente a accesorios (lotes 2, 3, 4, 5 y 6 de este concurso).

La adaptación debe realizarse tanto a nivel físico (conector) como en lo que se refiere a los niveles eléctricos de las diversas señales, proporcionando un conexionado robusto y un audio claro.

Robustez

Todos los accesorios deberán ser de alta calidad y adecuados para su utilización por parte de los servicios de emergencia pública.

Kit básico de suministro

Todos los accesorios se suministrarán con el kit básico de funcionamiento que corresponda, incluidos:

- Cableado y elementos necesarios para la instalación y puesta en marcha del accesorio, conector específico para conexión al terminal al que será destinado, fundas de almacenaje, etc.

- Opción de serigrafiado.

- Con cada accesorio se entregará su manual de uso que deberá estar redactado en español.

La instalación NO está incluida en el suministro.

## Plan de pruebas

El Gobierno Vasco comprobará que los accesorios y soluciones propuestas sean las adecuadas.

### Pruebas de funcionamiento de los equipos

El licitador incluirá en la oferta el protocolo de pruebas objetivas y subjetivas a realizar para la aceptación de los dispositivos ofertados.

### Pruebas para la valoración de ofertas

Durante la semana posterior a la fecha de apertura de plicas del concurso, los licitadores aportarán dos muestras de cada modelo de accesorio ofertado.

Los licitadores colaborarán con el Gobierno Vasco para la realización de las pruebas de funcionamiento e interoperabilidad que se consideren oportunas durante la fase de evaluación de ofertas, a fin de valorar la idoneidad de los accesorios y su compatibilidad con los terminales utilizados hoy en día por el Departamento de Interior y con los ofertados dentro del lote 1 de este concurso.

Con el fin de facilitar la realización de estas pruebas, los prototipos se entregarán con el conector para accesorios lateral o inferior del terminal Motorola MTH-800 en el caso de los lotes 2, 3 y 4, con el conector para microaltavoz frontal (RJ45) de la emisora Teltronic MDT400 en el caso del lote 5 y con el conector correspondiente de periféricos del terminal Vector (con o sin micro, según corresponda) para el lote 6.

# LOTE 1: EMISORAS PARA BASE. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

## Objeto del lote

Dentro de este lote se considera el suministro de terminales móviles que cumplan el estándar TETRA.

El suministro considera una categoría de terminales:

- Emisoras base. Terminales móviles TETRA y accesorios específicos para la instalación de sobremesa de los equipos.

## Especificaciones técnicas particulares

Se desea adquirir terminales móviles configurados como emisora base modelo TELTRONIC MDT400 en su configuración DT410 o similar, que cumplan las condiciones básicas establecidas en el capítulo 3 y las siguientes especificaciones particulares:

| Características |  |
| --- | --- |
| Posibilidades de montaje: | Como base |
| Dimensiones: | En configuración de base compacta, inferior a 320×340×125 mm Transceptor: 50×180×165 mm o menor. |
| Peso total configuración base | <5,5Kg |
| Tensión alimentación: | 220Vdc para configuración como base (transceptor 12Vcc, negativo a masa) |
| Posibilidad de control remoto: | Se valorará positivamente la posibilidad de poder controlar la radio desde un equipo terminal de datos, con la siguiente funcionalidad: - Encendido y apagado, control de volumen, cambio de modo de operación, selección del tipo de llamada, selección de grupo, etc. |
| Posibilidad de opción gateway | Se valorará positivamente la posibilidad de modo de funcionamiento como gateway DMO |
| Recomendaciones resistencia a golpes y vibraciones | ETS 300 019-1-7. Clase 5M3 EIA 603 |

## Accesorios específicos

Se valorará positivamente la gama de accesorios disponibles, que deberá reflejarse en la oferta.

En cualquier caso, el licitador deberá ofertar como mínimo los accesorios específicos que se listan a continuación:

- Programador de equipos, basado en PC estándar

- Programador de claves de encriptación, basado en PC estándar.

- Inyectador de claves

- Soporte de sobremesa con altavoz

- Alimentación equipo configurado como base:  220 Vdc

- Micrófono de sobremesa con pulsador PTT.

- Pulsador de pedal PTT

- Diferentes tipos de antenas para base.

Y como accesorios opcionales:

- Opción de módulo GPS.

- Altavoz externo.

- Accesorios para envío de datos.

- Módulo de encriptación extremo a extremo.

## Definición del suministro básico

El alcance del suministro de este lote comprende el equipamiento, el material básico para la instalación y las opciones necesarias para incluir todos los servicios de comunicaciones especificados en el capítulo 2 y los algoritmos de encriptación pertinentes.

Para el tipo de terminal definido, (emisora base) se define un kit básico de operación y suministro, compuesto por el equipo radio, cable de alimentación y conector de antena, soporte adecuado para la instalación de sobremesa, con altavoz incorporado, fuente de alimentación, batería externa y un micrófono de sobremesa ergonómico.

Asimismo, el lote de equipos suministrados deberá venir acompañado de sus correspondientes programadores de equipos, incluidos en el precio del pedido, a razón de un programador por la totalidad de los equipos suministrados.

Igualmente, se incluirá en el suministro los correspondientes equipos de carga de claves de secrafonía, a razón de un programador de claves y un inyector por la totalidad de los equipos suministrados.

## Alcance del suministro

Los equipos deben entregarse completos con todos sus complementos, junto con las instrucciones de montaje y manual de utilización.

La cantidad de equipos requerida para este lote es la siguiente:

| Elemento | Cantidad |
| --- | --- |
| Emisora configurada como base | 10 |

# LOTE 2: ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA TERMINALES PORTÁTILES MOTOROLA MTH-800

En este capítulo se dan las condiciones particulares que deben cumplir los accesorios considerados dentro del lote 2.

## Objeto del lote

El lote comprende el suministro de diferentes tipos de accesorios específicos para los terminales portátiles de dotación del modelo Motorola MTH-800.

Se consideran cinco tipos diferentes de accesorios, según las características que se dan más adelante en este aparteado. Las ofertas deben incluir como mínimo un modelo de accesorio por cada categoría propuesta.

Los ofertantes deberán concretar en su oferta técnica las especificaciones técnicas de los accesorios, concretando los siguientes valores, cuando proceda:

- Compatibilidad con conector carga MTH-800

- Capacidad en maH

- Tipo de enchufe de red eléctrica

A.  Cargador individual de vehículo

Dentro de esta categoría se contempla la adquisición de cargadores eléctricos individuales para vehículo de los terminales del modelo Motorola MTH-800. Los cargadores serán del modelo Motorola  FLN9469A o similar.

Especificaciones técnicas particulares:

- Conector de carga eléctrica compatible terminal Motorola MTH-800

- Conector de red eléctrica para mechero de vehículo

B.  Baterías alta capacidad

Dentro de esta categoría se contempla la adquisición de baterías de alta capacidad para los terminales portátiles del modelo Motorola MTH-800. Las baterías serán del modelo Motorola  NNTN6923A o similar.

Especificaciones técnicas particulares:

- Capacidad: 1500 maH

- Tecnología de la batería: LiIon

- Autonomía de la batería: supuesto el siguiente reparto de modos de operación: Tx/Rx/Stby  5/20/75%: 20h

C.  Fundas flexibles de carrusel

Dentro de esta categoría se contempla la adquisición de fundas flexibles con carrusel giratorio y fijación para cinturón, para los terminales portátiles del modelo Motorola MTH-800, del modelo Motorola RLN4891A o similar.

Especificaciones técnicas particulares:

- Funda adaptada a características físicas del terminal Motorola MTH-800, con huecos para antena, teclado, display y conectores externos

- Fijación para cinturón giratoria

- Material de la funda: cuero o similar

## Alcance del suministro

Los accesorios deben entregarse completos con todos sus complementos, junto con las instrucciones de montaje y manual de utilización.

Las cantidades que deben suministrarse de cada tipo de accesorio son las siguientes:

| Accesorio | Cantidad |
| --- | --- |
| Cargador vehículo MTH-800 | 50 |
| Batería alta capacidad MTH-800 | 400 |
| Funda flexible carrusel MTH-800 | 350 |

# LOTE 3: ACCESORIOS AUDIO CABLEADOS PARA TERMINALES PORTÁTILES MOTOROLA MTH-800

En este capítulo se dan las condiciones particulares que deben cumplir los accesorios considerados dentro del lote 3.

## Objeto del lote

El lote comprende el suministro de diferentes tipos de accesorios de audio cableados propios de usuarios profesionales de radio móvil.

Todos los accesorios suministrados deberán ser compatibles con los terminales portátiles del modelo Motorola MTH-800 de dotación en el Dpto. Interior del Gobierno Vasco.

Se consideran dos tipos diferentes de accesorios, según las características que se dan más adelante. Las ofertas deben incluir como mínimo un modelo de accesorio por cada categoría propuesta.

Los ofertantes deberán concretar en su oferta técnica las especificaciones técnicas de los accesorios, concretando los siguientes valores:

- Sensibilidad de micrófono (dBv).

- Impedancia del micrófono. (Ω)

- Banda de frecuencias del micrófono y del auricular o altavoz. (Hz)

- Distorsión de audio en toda la banda. (%)

- Voltaje de operación del micrófono y del auricular (v).

- Potencia de audio (w)

- Nivel de presión acústica mínimo (dB)

- Alimentación y consumo del micrófono y del auricular/altavoz

- Cuando proceda, características de elementos activos, amplificador, squelch, etc.

- Temperatura de operación.

A.  Microaltavoz de pastilla

Dentro de esta categoría se contempla la adquisición de micróaltavoces remotos modelo SM·3 de Ceotronic o similar, con las funciones micrófono, altavoz exterior y PTT.

Especificaciones técnicas particulares:

- Robustos y adecuados para las condiciones de trabajo de los usuarios de Emergencia Pública.

- Resistente a salpicaduras.

- Compatibles con la codificación del estándar TETRA.

- Micrófono de alta sensibilidad, preferiblemente con cancelación de ruido ambiente.

- Altavoz omnidireccional

- Botón PTT

- Posibilidad de incorporar un auricular de oído remoto, con un conector jack estándar.

- Cableado de conexión flexible y resistente.

- Conector adecuado al portátil Motorola MTH-800 de dotación en el Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

- Dispositivo de fijación, con giro de 360º.

Se ha observado que el pulsador PTT de goma de estos elementos se deteriora con facilidad. Por ello, en el suministro de estos accesorios se incluirán en la oferta pulsadores PTT de repuesto en la cantidad que se indica más adelante.

B.  Microauricular discreto con tubo de aire

Dentro de esta categoría se contempla la adquisición de microauriculares discretos modelo OTTO- LowProfile earphone o similar, con las funciones de micrófono, auricular de oído y tubo acústico transparente y PTT.

Especificaciones técnicas particulares:

- Robustos y adecuados para las condiciones de trabajo de los usuarios de Emergencia Pública.

- Resistente a salpicaduras.

- Compatibles con la codificación del estándar TETRA.

- Color beige.

- Accesorio discreto con auricular de oído y tubo acústico transparente.

- Micrófono con PTT incorporado en la misma pieza.

- Cableado de conexión resistente y flexible.

- Clip de sujeción.

- Conector adecuado al portátil Motorola MTH-800 de dotación en el Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

## Alcance del suministro

Los accesorios deben entregarse completos con todos sus complementos, junto con las instrucciones de montaje y manual de utilización.

Las cantidades requeridas para cada concepto son las siguientes:

| Accesorio | Cantidad |
| --- | --- |
| Microaltavoz de pastilla (pulsadores PTT adicionales) | 75 |
| Pulsadores PTT adicionales | 250 |
| Microauricular de tubo de aire | 375 |

# lote 4: accesorios cableados para portátil INTEGRADOS EN CASCO ANTIDISTURBIOS. especificaciones particulares

En este capítulo se dan las condiciones particulares que deben cumplir los accesorios considerados dentro del lote 4.

## Objeto del lote

El lote comprende el suministro de un tipo de accesorio de audio cableado propio de usuarios profesionales de radio móvil con unas necesidades específicas de integración del audio del accesorio en el modelo de casco antidisturbios de dotación en el Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

Todos los accesorios suministrados deberán ser compatibles con el terminal portátil TETRA Motorola MTH-800 de dotación en el Dpto. Interior Gobierno Vasco.

Los ofertantes deberán concretar en su oferta técnica las especificaciones técnicas de este accesorio, concretando los siguientes valores:

- Sensibilidad de micrófono (dBv).

- Impedancia del micrófono. (Ω)

- Banda de frecuencias del micrófono y del auricular o altavoz. (Hz)

- Distorsión de audio en toda la banda. (%)

- Voltaje de operación del micrófono y del auricular (v).

- Potencia de audio (w)

- Nivel de presión acústica mínimo (dB)

- Alimentación y consumo del micrófono y del auricular/altavoz

- Cuando proceda, características de elementos activos, amplificador, squelch, etc.

- Temperatura de operación.

Este sistema de comunicación debe integrarse en los cascos antidisturbios de dotación en el Dpto. de Interior del Gobierno Vasco. El accesorio a ofertar será del modelo RÖMER P14 de Ceotronics, o similar, con las siguientes características particulares:

- Robustez extrema. Resistente a golpes y a salpicaduras.

- Compatibles con la codificación del estándar TETRA.

- Color negro.

- Micrófono electret de brazo articulado con compensación de ruidos.

- Pulsador PTT de gran superficie, con protección frente a pulsaciones accidentales

- Auriculares ergonómicos y de fácil colocación en interior del casco.

- Elementos para fácil fijación al casco

- Cables con jack de seguridad contra tirones

- Conector adecuado al portátil Motorola MTH-800 de dotación en el Departamento de Interior.

## Alcance del suministro

Los accesorios deben entregarse completos con todos sus complementos. Asimismo, se entregará con cada unidad las instrucciones de montaje y manual de utilización.

Las cantidades de suministro definidas para este lote son las siguientes:

| Accesorio | Cantidad |
| --- | --- |
| Kit audio cableado para casco antidisturbios | 150 |

# LOTE 5:  ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA EMISORAS VEHICULARES TELTRONIC MDT-400

En este capítulo se dan las condiciones particulares que deben cumplir los accesorios considerados dentro del lote 5.

## Objeto del lote

El lote comprende el suministro de un tipo de accesorio específico para las emisoras vehiculares del modelo Teltronic MDT-400. Los accesorios a ofertar serán micrófonos de mano con pulsador PTT para la emisora TETRA Teltronic MDT-400, versión vehicular.

Los ofertantes deberán concretar en su oferta técnica las especificaciones técnicas de este accesorio, concretando los siguientes valores:

- Sensibilidad de micrófono (dBv).

- Impedancia del micrófono. (Ω)

- Banda de frecuencias del micrófono y del auricular o altavoz. (Hz)

- Distorsión de audio en toda la banda. (%)

- Voltaje de operación del micrófono y del auricular (v).

- Potencia de audio (w)

- Nivel de presión acústica mínimo (dB)

- Cuando proceda, características de elementos activos, amplificador, squelch, etc.

- Temperatura de operación.

## Alcance del suministro

Los accesorios deben entregarse completos con todos sus complementos. Asimismo, se entregará con cada unidad las instrucciones de montaje y manual de utilización.

Las cantidades requeridas para cada tipo de accesorio son las siguientes:

| Accesorio | Cantidad |
| --- | --- |
| Micrófono de mano con PTT para emisora vehicular Teltronic MDT-400 | 100 |

# LOTE 6: ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA TERMINALES PORTÁTILES THALES VECTOR

En este capítulo se dan las condiciones particulares que deben cumplir los accesorios considerados dentro del lote 6.

## Objeto del lote

El lote comprende el suministro de diferentes tipos de accesorios de audio propios de usuarios profesionales de radio móvil y de otros elementos auxiliares.

Todos los accesorios suministrados deberán ser compatibles con los terminales portátiles del modelo Vector del fabricante Thales de dotación en el Dpto. Interior Gobierno Vasco.

Se consideran cuatro tipos diferentes de accesorios, según las características que se dan más adelante. Las ofertas deben incluir como mínimo un modelo de accesorio por cada categoría propuesta.

Los ofertantes deberán concretar en su oferta técnica las especificaciones técnicas de los accesorios, concretando los siguientes valores cuando proceda:

- Sensibilidad de micrófono (dBv)

- Impedancia del micrófono. (Ω)

- Banda de frecuencias del micrófono y del auricular o altavoz. (Hz)

- Distorsión de audio en toda la banda. (%)

- Voltaje de operación del micrófono y del auricular (v).

- Potencia de audio (w)

- Nivel de presión acústica mínimo (dB)

- Alimentación y consumo del micrófono y del auricular/altavoz

- Cuando proceda, características de elementos activos, amplificador, squelch, etc.

- Temperatura de operación.

- Kit inductivo con lazo de inducción

Especificaciones del elemento inductor:

- Color beige.

- Lazo o collar inductor flexible de alto rendimiento.

    - Micrófono de alta sensibilidad, con preamplificador integrado, integrado en el lazo de inducción, con cancelación de ruido.

    - Cables y clavijas de conexión, con longitud adecuada para su instalación discreta.

- Conector adecuado al portátil Thales Vector  de dotación en el Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

Kit básico de suministro:

Cableado de inducción con micrófono y PTT, con funda o caja para guardarlo.

- Receptor de inducción discreto.

Receptor de inducción discreto, adaptable al conducto acústico del oído como un audífono.

Características técnicas:

- Diversos tamaños.

- Carcasa de una sola pieza con material hipoalérgico y termoelástico.

- Protección frente a radiaciones electromagnéticas.

- Alta sensibilidad

- Control de volumen. Se admiten dos opciones:

Op.1. Interruptor y control de volumen.

Op.2. Mediante squelch y control automático de ganancia

- Filtros de cera reemplazables o autolimpiables.

- Kit para reemplazo de filtros anticera.

- Baterías de Zn Aire

- Bajo consumo.

Kit básico de suministro

Auricular inductivo, con funda o caja para guardarlo, un kit de reemplazo de filtros anticera y tres baterías de Zn Aire.

- Unidad de control remota.

Unidad remota de control del terminal de pequeño tamaño para poder manejarse de manera oculta. Deberá controlar, al menos, las siguientes funciones del terminal:

- Cambio de grupo de llamada

- Cambio de modo de funcionamiento

- Activar – desactivar encriptación extremo a extremo

- Control de volumen

- Control de PTT

- Envío de tonos por pulsación

- Retorno a configuración de inicio

- Encendido y apagado del terminal

Además deberá ser compatible con el conector para este tipo de accesorios del terminal Thales Vector de dotación en el Dpto. de Interiuor del Gobierno Vasco.

- Antenas flexibles de titanio.

Antenas para los terminales TETRA del modelo Thales Vector. Deben cumplir las siguientes características:

- Compatibles con el conector de antena del terminal Thales Vector

- Flexibles, de titanio o similares

- Adaptadas a la frecuencia de trabajo del estándar TETRA (380-400 MHz)

## Alcance del suministro

Los accesorios deben entregarse completos con todos sus complementos, según los kits básicos de suministro definidos en la descripción de cada categoría del apartado anterior. Asimismo, se entregará con cada unidad las instrucciones de montaje y manual de utilización.

Las cantidades que deben contemplarse en el suministro para cada accesorio de este lote son las siguientes:

| Concepto | Cantidad |
| --- | --- |
| Kit inductivo de lazo de inducción | 24 |
| Receptor de inducción discreto | 23 |
| Unidad de control remota | 18 |
| Antenas flexibles | 14 |

# estructura de las ofertas

Las ofertas deberán constar obligatoriamente de cuatro capítulos:

# Resumen ejecutivo de la oferta

# Memoria técnica, incluido el plan de gestión y las tablas de cumplimiento

# Plan de asistencia al cliente y de garantía de calidad

# Oferta económica

Se admite que los catálogos de los equipos presentados estén en inglés.

Asimismo, los licitadores deberán poner a disposición del Gobierno Vasco un mínimo de dos muestras de cada terminal o equipo ofertado, para la realización de las pruebas de integración e interoperabilidad con la red Ainhoa Digital de radio móvil y los terminales y accesorios actuales y objeto de este concurso.

## Resumen ejecutivo

Se deberá resumir en un máximo de cinco hojas las características más relevantes de la oferta presentada.

## Memoria Técnica

La memoria técnica debe describir con detalle las especificaciones técnicas de los terminales, accesorios y servicios ofertados. Para ello, se propone seguir la siguiente estructura:

- Características técnicas de los equipos.

- Plan de gestión

- Tablas de cumplimiento

### Características técnicas de los equipos

Dentro de este capítulo se especificarán con detalle las prestaciones funcionales y técnicas de los equipos y accesorios ofertados.

Como mínimo deberán incluirse los siguientes puntos:

- Descripción básica de los equipos.

- Contestación punto por punto de todas las condiciones expuestas en el pliego de bases técnicas relativas a terminales: requisitos generales y especificaciones técnicas particulares del lote correspondiente. Se indicará claramente si la condición se cumple total o parcialmente, y las previsiones de adaptación al estándar y/o evolución. (Lote 1).

- Plan de actualización. Los licitadores propondrán un plan de costes y plazos para la actualización de versiones de software y de hardware de los terminales ofertados. (Lote 1).

- Fiabilidad de los equipos y terminales. Especificación del tiempo medio entre fallos (MTBF) y tiempo medio entre reparaciones (MTTR), obtenidos experimentalmente. Vida útil esperada.

- Protocolo de pruebas de aceptación. El licitador incluirá en la oferta el protocolo de pruebas completo a realizar en sus equipos, considerando todos los aspectos de fabricación, funcionamiento y de interoperabilidad.

- Pruebas y certificados de homologación TETRA, de EMC y de interoperabilidad

- Parámetros de programación y configuración en los equipos. Se indicarán las posibilidades que ofrecen los programas para la parametrización de equipos terminales y para la generación de claves de encriptación.

- Referencias de equipos del mismo tipo en servicio. (Lote 1).

- Descripción técnica de los accesorios ofertados

- Como Anexo, se incluirán las hojas de catálogo con las características eléctricas y mecánicas de todos los equipos y materiales ofrecidos.

### Plan de gestión

El licitador incluirá en su oferta un plan de proyecto en el que se reflejen los puntos siguientes:

- Equipo humano al servicio del contrato, especificando coordinador de proyecto.

- Lista de equipos, licencias, programas y documentos a entregar.

- Programación de las tareas a realizar para garantizar el funcionamiento de los terminales y accesorios ofertados en la Red TETRA del Dpto. Interior Gobierno Vasco, incluidas las pruebas de interoperabilidad con terminales.

### Tablas de cumplimiento

Se consideran de obligado cumplimiento las especificaciones detalladas en el presente pliego. No obstante, el licitador deberá explicitar el cumplimiento de las condiciones específicas que se detallan para cada lote.

Para los lotes relativos a terminales (1) se rellenará la tabla incluida en el Anexo 1 de este documento, indicando si la especificación se cumple total o parcialmente. Esta tabla debe ser autocontenida y contar con todos los datos que se consideren de especial relevancia, evitando en lo posible las referencias al texto de la oferta.

Para los lotes 2, 3, 4, 5 y 6 se especificarán los valores técnicos requeridos en los apartados 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 y 10.1 respectivamente.

## Plan de Asistencia al Cliente y de Garantía de Calidad

Este capítulo seguirá la siguiente estructura:

- Garantía de calidad

- Asistencia técnica

- Formación

### Plan de garantía de calidad

El licitador especificará los servicios incluidos en el periodo de garantía de los equipos. Asimismo, se concretarán los procedimientos de garantía de calidad aplicables al contrato.

### Plan de asistencia técnica

Se describirá el plan de apoyo al cliente, definiendo la estructura del servicio de asistencia técnica y concretando los mecanismos previstos para atender las incidencias que aparezcan en los equipos durante el periodo de garantía. Asimismo se indicará cómo se atenderán las consultas sobre el funcionamiento de los equipos adquiridos.

Se detallarán los servicios de mantenimiento a disposición de los usuarios, especificando los tiempos de reparación.

### Plan de formación

En los lotes relativos a terminales, se incluirá en la oferta una propuesta de curso de formación sobre los equipos ofertados, indicando los objetivos del curso, duración y temario.

## Oferta Económica

De acuerdo a lo establecido en el pligo de condiciones administrativas del expediente.

# Condiciones del adjudicatario

El contratista será responsable del buen funcionamiento de los suministros e instalaciones de acuerdo a los requerimientos del presente pliego.

## Medios

El Contratista dispondrá de todas las herramientas, aparatos, equipos de medida, material de seguridad y vehículos necesarios, así como del personal técnico adecuado con la preparación y experiencia necesarias para llevar a cabo las tareas necesarias para la ejecución del contrato.

## Pruebas y aceptación de obra

El adjudicatario deberá comunicar el final de su trabajo al Gobierno Vasco, para que sus servicios técnicos den su aprobación y levanten acta de aceptación, tras haber verificado a su entera satisfacción la corrección de los suministros por el adjudicatario.

El adjudicatario vendrá obligado a dar total cumplimiento a las condiciones que al efecto de control establezca el Gobierno Vasco. Las discrepancias sobre el desarrollo de los servicios serán resueltas al nivel más elevado de representación.

El contratista deberá facilitar al Gobierno Vasco la documentación exigida en el presente pliego, como requisito previo a la firma del acta de aceptación correspondiente.

## Plan de pruebas

Con posterioridad a la firma del contrato, el suministrador propondrá unos procedimientos de pruebas al Gobierno Vasco, el cual podrá aceptar ó proponer modificaciones, hasta alcanzar el pleno acuerdo de ambas partes.

El objetivo de estas pruebas será la verificación de que los equipos objeto del contrato cumplen los requisitos técnicos del presente pliego, y garantizar el correcto funcionamiento de los terminales integrados en la red de comunicaciones del Departamento de Interior.

Estas pruebas serán realizadas, siguiendo el procedimiento acordado, por los representantes del Gobierno Vasco en presencia de un representante del suministrador y deberán ser aceptadas individualmente por ambas partes.

Los inspectores o representantes autorizados del Gobierno Vasco procurarán que las inspecciones y pruebas o ensayos que se realicen, no entorpezcan la normal ejecución del contrato; pero la exigencia y el tiempo y condiciones de realización de aquellas no podrán en ningún caso ser invocadas por el vendedor como causa o justificación de retraso en la fecha de entrega.

El programa de pruebas incluirá la posibilidad de recepción de equipos en fábrica, previa al suministro, en caso de que el Gobierno Vasco así lo solicite.

La realización de inspecciones, pruebas o ensayos, aún a satisfacción del Gobierno Vasco, no supone que el objeto del contrato cumpla en todo con lo convenido y haya de ser recibido de conformidad por éste, ni exonera al vendedor de la responsabilidad que en caso negativo le corresponde.

## Supervisión de la actuación del contratista

La actuación del contratista será supervisada por el técnico del Gobierno Vasco responsable del contrato. A su vez, el contratista designará un responsable de la empresa.

El técnico responsable del Gobierno Vasco tiene las más amplias atribuciones, y sus órdenes e instrucciones serán inmediatamente ejecutivas.

El adjudicatario vendrá obligado a dar total cumplimiento a las condiciones que al efecto de control establezca el Gobierno Vasco.

## Seguridad

### Seguridad Laboral

El Contratista cumplirá con todas las normas vigentes de Seguridad e Higiene Industrial.

### Secreto y confidencialidad

El personal del contratista estará obligado a conocer y respetar las normas de confidencialidad que dicte el Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

El técnico responsable del Gobierno Vasco facilitará al personal de la empresa las autorizaciones de entrada a los centros o estaciones.

El adjudicatario se verá también obligado a guardar las normas vigentes sobre Copyright, propiedad intelectual y documentación clasificada o de difusión restringida que, por necesidades del contrato, se vea obligado a manejar.

## Lugar de entrega

Los equipos se recepcionarán completamente probados en los lugares indicados en el replanteo previo, a realizar entre el personal de la División DTIT y la empresa adjudicataria.

## Entrega de la documentación

El adjudicatario deberá hacer entrega en la semana posterior a la notificación de la adjudicación de una copia adicional de su oferta técnica.

Toda la documentación entregada en el ámbito de este proyecto deberá ser aprobada por el Gobierno Vasco y estar redactada en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Si el equipo no fuese fabricado en el estado español, se suministrará un ejemplar más de cada texto en inglés.

Toda la documentación se entregará por triplicado y sobre soporte magnético.

# ANEXO 1. TABLAS DE CUMPLIMIENTO (Lote 1)

El licitador deberá rellenar una tabla por cada tipo de equipo ofertado donde se detalle el grado de cumplimiento las especificaciones que se listan a continuación. Asimismo se indicará si la prestación está incluida en el precio ofertado en el kit básico de los terminales o no. En el caso de que una prestación en concreto no esté disponible, se indicará la fecha prevista para su incorporación.

| REQUISITO | CUMPLE (S/N/Parcial) o VALOR | Incluido (S/N) | Comentario (Previsión de cumplimiento) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento Estándar TETRA |  |  |  |
| Protocolos de comunicación V+D |  |  |  |
| Protocolos DMO |  |  |  |
| Disponibilidad interfaz PEI |  |  |  |
| Especificaciones del MMI |  |  |  |
| Encriptación interfaz aire TEA2 |  |  |  |
| Algoritmo de autenticación |  |  |  |
| Traspaso de celda y red |  |  |  |
| Modos de funcionamiento |  |  |  |
| Voz en modo trunking |  |  |  |
| Voz en modo directo |  |  |  |
| Voz full dúplex |  |  |  |
| DMO eficiente en frecuencia |  |  |  |
| Envío y recepción de estados |  |  |  |
| Envío y recepción de datos cortos |  |  |  |
| Servicios de telecomunicaciones |  |  |  |
| Teleservicios básicos |  |  |  |
| LL individual |  |  |  |
| LL de grupo |  |  |  |
| LL de emergencia |  |  |  |
| LL general |  |  |  |
| LL telefónica |  |  |  |
| LL multigrupo |  |  |  |
| Servicios portadores |  |  |  |
| Servicio de envío y recepción de estados |  |  |  |
| Servicio de Datos Cortos (Especificar posibilidades de terminales para edición, Tx/Rx) |  |  |  |
| Datos modo paquete |  |  |  |
| Otros (especificar) |  |  |  |
| Servicios suplementarios |  |  |  |
| Escaneado de grupos de llamada (Cuantificar) |  |  |  |
| Dual Watch |  |  |  |
| Selección área |  |  |  |
| Prioridades |  |  |  |
| LL emergencia |  |  |  |
| Activación de micrófono en LL. Emergencia |  |  |  |
| Asignación dinámica grupos |  |  |  |
| ID llamante |  |  |  |
| ID llamado |  |  |  |
| ID participante en grupo |  |  |  |
| Entrada tardía |  |  |  |
| Restricción llamadas grupo |  |  |  |
| Restricción llamadas individuales |  |  |  |
| Restricción llamadas telefónicas |  |  |  |
| Escucha discreta |  |  |  |
| Escucha ambiente |  |  |  |
| Desactivación remota |  |  |  |
| Desvío incondicional |  |  |  |
| Desvíos con condición (especificar) |  |  |  |
| Tonos DTMF |  |  |  |
| Inhibición de transmisión |  |  |  |
| Interoperabilidad TETRA |  |  |  |
| Cumplimiento de las recomendaciones TIP TETRA MoU (Especificar) |  |  |  |
| Pruebas reales en red Dimetra-P e IP |  |  |  |
| Interoperabilidad servicios especificados (Detallar) |  |  |  |
| Requisitos funcionales |  |  |  |
| MMI intuitivo. (Especificar acceso a funciones) |  |  |  |
| Procedimiento cambio TMO-DMO |  |  |  |
| Pantalla (dimensiones en líneas de caracteres) |  |  |  |
| Detalle de iconos pantalla |  |  |  |
| Indicaciones audio configurables |  |  |  |
| Aviso de llamada por vibración |  |  |  |
| Posibilidad marcación abreviada |  |  |  |
| Funciones programables |  |  |  |
| Ergonomía |  |  |  |
| Conmutadores externos selección de grupo. (Posibilidad bloqueo) |  |  |  |
| Pulsador llamada emergencia |  |  |  |
| Doble altavoz |  |  |  |
| Integrables en sist. Gestión Dimetra-P e IP |  |  |  |
| Idioma: Castellano o Euskera |  |  |  |
| Capacidad entradas de agenda: - Abonados individuales - Grupos de llamada - Llamadas de teléfono |  |  |  |
| Capacidad almacenamiento mensajes |  |  |  |
| Capacidad almacenamiento estados |  |  |  |
| Flexibilidad programación y actualización versiones. (Especificar mecanismo) |  |  |  |
| Posibilidad GSM interno |  |  |  |
| Posibilidad GPS interno |  |  |  |
| Banda frecuencias UN-28 |  |  |  |
| Características técnicas |  |  |  |
| Nº grupos preprogramados |  |  |  |
| Nº de grupos dinámicos |  |  |  |
| Nº canales DMO |  |  |  |
| Nº posiciones de agenda |  |  |  |
| Nº de estados |  |  |  |
| Nº mensajes |  |  |  |
| Potencia salida móvil |  |  |  |
| Potencia salida portátil |  |  |  |
| Selectividad canal adyacente |  |  |  |
| Niveles armónicos |  |  |  |
| Interferencias cocanal |  |  |  |
| Interferencias canal adyacente |  |  |  |
| Sensibilidad estática |  |  |  |
| Sensibilidad dinámica |  |  |  |
| Seguridad |  |  |  |
| Soporte algoritmo TAA1 (incluido) |  |  |  |
| Soporte algoritmo TEA2 (incluido) |  |  |  |
| Soporte encriptación IA estática y dinámica |  |  |  |
| Posibilidad algoritmo End to End |  |  |  |
| Protección de equipos (Especificar normativa) |  |  |  |
| Polvo |  |  |  |
| Líquidos y humedad |  |  |  |
| Temperaturas |  |  |  |
| Choques y vibración |  |  |  |
| Características físicas |  |  |  |
| Terminales móviles |  |  |  |
| Dimensiones móvil con cabezal y solo equipo. (alto x ancho x profundo) |  |  |  |
| Peso móviles, con cabezal |  |  |  |
| Dimensiones móvil configurado como base (alto x ancho x profundo) |  |  |  |
| Peso móviles configurados como base |  |  |  |
| Descripción de conector de accesorios incluida en la oferta. |  |  |  |