Manual de Uso

SIMULADOR DE COSTES DEL TRANSPORTE DE PERSONAS POR CARRETERA

Versión 1.1 (Mayo 2017)

# ÍNDICE

ÍNDICE	2

1.	FUNCIONALIDADES BÁSICAS DEL SIMULADOR DE COSTES	3

2.	UTILIZACIÓN DEL SIMULADOR DE COSTES	4

2.1.	PRESENTACIÓN SIMULADOR	4

2.2.	INICIAR UNA SIMULACIÓN	6

2.2.1.	CÁLCULO DETALLADO	8

2.2.2.	CÁLCULO SIMPLIFICADO	10

2.3.	RESULTADOS	11

2.4.	COSTE DE UN SERVICIO	20

FUNCIONALIDADES BÁSICAS DEL SIMULADOR DE COSTES

- El acceso al simulador es público.

- Es un Modelo de Análisis de Costes por tipo de vehículo.

- Se dispone de 4 tipos de vehículos predefinidos, y de un tipo genérico personalizable.

- Ofrece la posibilidad de dos tipos de cálculo: detallado y simplificado.

- Asimismo, admite el cálculo del coste de un servicio específico.

- Ofrece información acerca de la evolución de costes del sector del transporte de personas (a medio plazo).

- Permite la exportación de los resultados para su tratamiento personal mediante hojas de cálculo o equivalentes.

- Permite descargarse una hoja de cálculo para poder realizar las simulaciones en modo local.

NOTA: Si en la ‘Simulación’ o en el ‘Coste de un servicio’ se deja un campo sin informar y es utilizado para calcular otro campo, en el cálculo se tomará el valor ‘0’.

UTILIZACIÓN DEL SIMULADOR DE COSTES

PRESENTACIÓN SIMULADOR

En la pantalla de presentación del simulador se muestra un botón desde el que se puede descargar el manual de uso.

Tambien se puede descargar un informe con las principales conclusiones relativas a la evolución de los costes de transporte de personas por carretera. Para ello hay que hacer clic en el botón .

En el menú de la izquierda hay cuatro opciones:

- Presentación del simulador: enlace con el que se accede a la pantalla de presentación desde la que se puede descargar el manual de uso y el informe de evolución.

- Nueva simulación online: enlace con el que se accede a la pantalla inicial del simulador.

- Descargar hoja de simulación detallada: enlace con el que se descarga un Excel para poder realizar simulaciones, del cálculo detallado, sin tener que estar conectado a la Web. El Excel realiza los mismos cálculos que en la Web y contiene los mismos datos estadísticos.

Ejemplo: Pantalla inicial del Excel del simulador:

- Descargar hoja de simulación simplificada: enlace con el que se descarga un Excel para poder realizar simulaciones, del cálculo simplificado, sin tener que estar conectado a la Web. El Excel realiza los mismos cálculos que en la Web y contiene los mismos datos estadísticos.

Ejemplo: Pantalla del cálculo simplificado del Excel del simulador:

INICIAR UNA SIMULACIÓN

Para iniciar una simulación hace falta indicarle tres opciones al sistema:

- Tipo de vehículo

Se ofrecen 4 tipos de vehículos, para los cuales se incluyen los valores medios de referencia según los datos estadísticos.

Asimismo, se ofrece un vehículo genérico, que permite la configuración de cualquier tipo de vehículo a voluntad de la persona usuaria. Los datos estadísticos serán orientativos.

- Tipo de cálculo

Se puede elegir entre dos tipos de cálculo:

- Cálculo detallado: permite especificar un gran número de parámetros, en 6 grupos:

1. Características del vehículo.

2. Costes de adquisición.

3. Costes de personal.

4. Seguros y costes fiscales.

5. Costes variables.

6. Costes indirectos.

- Cálculo simplificado: la persona usuaria específica los datos correspondientes al vehículo mediante los 25 valores más representativos del coste anual.

- Carga de datos estadísticos

Respondiendo a la pregunta “¿Desea comenzar la simulación con los datos estadísticos añadidos a los formularios de cálculo?” se indica si la simulación que se va a iniciar va a estar rellena con los mismos datos que los datos estadísticos.

CÁLCULO DETALLADO

Esta opción, ofrece la posibilidad de utilizar numerosos datos relevantes para el cálculo del coste anual de un vehículo.

Ejemplo: pantalla correspondiente al paso “Costes Personal”:

Cada paso de la simulación contiene una serie de campos agrupados en bloques. En la imagen anterior, el bloque “COSTES DE PERSONAL DE A BORDO”, contiene 10 campos a rellenar y 3 que se calculan automáticamente. El color del fondo del campo los distingue.

Hay varias formas de rellenar los campos:

- Introduciendo directamente en el campo el valor.

- Haciendo clic sobre la imagen  , el valor estadístico pasará al campo asociado.

- Haciendo clic sobre , todos los campos del bloque asociado se rellenarán con los datos estadísticos correspondientes.

- Haciendo clic sobre  se rellenarán todos los campos del simulador con los datos estadísticos correspondientes.

Para cambiar de paso y seguir rellenando la simulación se puede:

- Hacer clic en los botones:

- Hacer clic sobre el paso al que se desea acceder:

Si se cambia de paso y no se han rellenado todos los campos, se mostrará con líneas discontinuas, que indican que está incompleto. Para completarlo, en caso de no querer informar un dato, se debe rellenar con valor ‘0’.

En cualquier momento de la simulación se puede descargar los datos introducidos mediante un archivo Excel haciendo clic sobre la opción del menú superior de la pantalla.

En cualquier momento de una simulación, si se quiere iniciarla de nuevo o calcular otra diferente, se hace clic en la opción:

- del menú izquierdo de la pantalla.

- del menú superior de la pantalla.

CÁLCULO SIMPLIFICADO

El funcionamiento es idéntico al del cálculo detallado, pero reduciendo el número de datos a introducir por vehículo a sólo 25 campos.

Ejemplo: pantalla correspondiente a las características de un tipo de vehículo

En cualquier momento de una simulación, si se quiere iniciarla de nuevo o calcular otra diferente, se hace clic en la opción:

- del menú izquierdo de la pantalla.

- del menú superior de la pantalla.

RESULTADOS

Esta funcionalidad presenta un resumen numérico y gráfico de los resultados obtenidos en función de los datos introducidos.

Los resultados se mostrarán en tres pantallas diferentes a las que se accede haciendo clic en cada una de las imágenes correspondientes:

En cada una de ellas se podrá descargar la información que se muestra tanto en formato Excel como en PDF haciendo clic en la imagen correspondiente:

La información que se mostrará en la descarga (tanto Excel como PDF) será la que se está visualizando por pantalla en ese momento. Es decir, si se está visualizando el resultado en barras, saldrán las barras o si se están visualizando los gráficos circulares sólo se descargaran los gráficos circulares.

- Datos tabulados: permite efectuar una comparativa entre los valores particulares (columna “Usuario”) y los facilitados en la columna “Estadísticas” como media del sector para cada tipo de vehículo.

- Gráficos de barras: permite efectuar una comparativa entre los valores particulares y los estadísticos a través de unas gráficas de barras.

- Gráficos circulares: permite efectuar una comparativa entre los valores particulares y los estadísticos a través de unas gráficas circulares.

En la parte inferior de las pantallas de resultados se facilitan GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN de los principales grupos de costes, para los valores cargados en la columna “Estadísticas” del simulador.

Dicha información será mostrada a medio plazo, cuando se disponga de datos históricos de los valores de referencia estadísticos.

NOTA: la primera tabla de “COSTES TOTALES” y sus correspondientes GRÁFICOS de sectores sólo se presenta cuando se elige la opción de “Cálculo detallado”.

A continuación se muestran varias pantallas correspondientes a los “Resultados” de la opción “Cálculo detallado”:

Pantalla de datos tabulados:

Pantalla de gráficos de barras:

Pantalla de gráficos circulares:

En cada una de las tres pantallas se puede descargar el contenido de la misma a un archivo con formato Excel o PDF.

Por ejemplo, en formato Excel:

Y en formato PDF:

COSTE DE UN SERVICIO

Antes de calcular el coste de un servicio es necesario completar la simulación del vehículo seleccionado ya que se utilizan valores de la simulación realizada.

El acceso a esta pantalla es:

- Haciendo clic en el botón  de la pantalla “Resultados”.

- Haciendo clic en el último paso:

En el coste de un servicio se deberá rellenar los siguientes campos:

- Denominación del servicio (descripción opcional)

- Kilómetros recorridos en este servicio (km)

- Kilómetros con personas (km)

- Consumo medio por kilómetro en este servicio (litros / 100 km)

- Número medio de plazas de personas ocupadas en este servicio (p)

- Horas empleadas en este servicio (h)

- Peajes (€)

- Otros costes asociados a este servicio (€)

Y se calcularán a medida que se van rellenando:

- Coste por distancia de este servicio (€)

- Coste por tiempo de este servicio (€)

- Coste total de este servicio (€)

- Coste por persona-kilómetro de este servicio (€)

Ejemplo: Pantalla “Coste de un servicio”