## Slide 1: LIBRO BIM VIVIENDA PÚBLICA ANEXO PLANTILLA REVIT Y CRITERIOS DE ENTREGA
LIBRO BIM VIVIENDA PÚBLICA

## Slide 2: ASISTENCIA TÉCNICA DESARROLLO PROYECTOS BIM

## Slide 3: LIBRO BIM VIVIENDA PUBLICA DOCUMENTOS DE APOYO
El presente documento esta realizado para ayudar a los licitantes diseñadores a cumplir con los REQUISITOS DE PROTECTOS y OBRAS BIM de la DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA, SUELO Y ARQUITECTURA, a través del correcto uso de la plantilla Revit suministrada
Se adjuntan una serie de DOCUMENTOS que van a ayudar a cumplir estos requisitos:
  Plantilla Revit :EJGV_PLANTILLA VIVIENDA PUBLICA_v05_v2022.rte
  Anexos:
  EJGV_CoordenadasAParametro.dyn
  EJGV_IFC4_ReferenceView[Arquitectura]_v05.json
  EJGV_IFCPset_v05.txt
  EJGV_PComp_V01.txt
  EJGV_SistClasificacion_GuBIMClassV1_2_ES_Y_IFC_v01.xlsx
  GuBIMclassV1_2_ES_AssemblyCode.txt

## Slide 4: ANEXO DESARROLLO PROYECTOS ENTREGA DOCUMENTAL
DOCUMENTOS A ENTREGAR A LO LARGO DEL PROYECTO (PARA MÁS DETALLE, VER ANEXO II DEL PLIEGO)
BEPs (Planes de Ejecución BIM) Y Anexos, si procede (primera versión previa a modelado)
PLANOS (los planos se extraerán del modelo BIM, y en la entrega pdf irán agrupados en un único documento, o agrupados por temática ARQ, EST, MEP)
MEMORIA
PLIEGO DE CONDICIONES
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA.
(se procurará minimizar el número de documentos, agrupando los relacionados en un sólo documento pdf)

## Slide 5: ANEXO DESARROLLO PROYECTOS NOMENCLATURA
DENOMINACIÓN GENERAL DE ARCHIVOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO
EJGV: acrónimo de Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco (Dirección de Vivienda y Arquitectura), entidad promotora.
EDIFICIO o CODIGO: código sencillo, población, calle y numero.
FASE: AN, PB, PE, OB, OM (según esta sea Anteproyecto, Proyecto Básico, Proyecto de Ejecución, Obra u Operación y Mantenimiento)
DISCIPLINA: ARQ, MEP, EST, URB (en función de tamaño de proyecto, las disciplinas pueden integrarse en el archivo ARQ o, para proyecto de cierta dimensión, necesitar un archivo de coordinación que vincule a todas)
VERSIÓN: Versión de la aplicación utilizada.
SEPARADOR de conceptos o criterios: Guion bajo (_)
Se evitará el uso de espacios y tildes en los textos. Se usará “Camel case” como estilo de escritura para diferenciar palabras concatenadas (textos en minúsculas con primera letra de cada palabra en mayúsculas). “Camel case” no aplica a acrónimos.
Ejemplo: EJGV_ SestaoTxabarri67_PB_ARQ_v2022

## Slide 6: ANEXO DESARROLLO PROYECTOS NOMENCLATURA
TIPOS DE VIVIENDAS
Criterio para indicar diferentes tipos de viviendas: T01, T##
Los nombres de las estancias/habitaciones serán como los de la Ficha de la Ordenanza de VPO (Anexo II):
  Estar-cocina-comedor
  Estar-comedor
  Cocina
  Dormitorio 1, 2, 3, 4
  Aseo completo
  Aseo secundario
  Vestíbulo, pasillo y escalera
  Tendedero
  Terrazas y balcones
  Trasteros
  Garajes vinculados
  Garajes no vinculados
  Locales
  (en caso de ser necesario, se incluirán otras estancias, como por ejemplo, Cocina-Comedor)
En las estancias/habitaciones se indicará el número de vivienda, así como los parámetros que ayuden a clasificarla para posteriores tablas de gestión de datos, se adjunta plantilla de referencia.
En puertas, indicar mediante parámetro si esta da al interior o exterior.
(el resto de parámetros ligados a mantenimiento no está previsto introducirlos en la fase de diseño)

## Slide 7: ANEXO DESARROLLO PROYECTOS NOMENCLATURA
DENOMINACIÓN DE NIVELES
NIVELES: deberán especificar el nombre de la planta PB, P1, P3…PCUB y en los planos deberá incluirse la cota de nivel (esta irá a cara superior de acabado):
  PB
  P1, P2, ….
  PBC
  PC
  PS
La cota 0.00 se corresponderá con la PLANTA BAJA
Agrupar e identificar los grupos de planos: Generales, Urbanismo, Arquitectura, Estructuras, Instalaciones. La denominación de planos se realizará conforme a lo indicado en el Pliego (Anexo II)
Como propuesta, se adjunta una posible ordenación de planos con sus escalas para los proyectos:

## Slide 8: ANEXO DESARROLLO PROYECTOS NOMENCLATURA
GENERALES
G.01 Situación(1/1000) Emplazamiento (1/250)
G.02 Estado actual, topografía, delimitación parcelas(1/250)
G.03 Ordenación general(1/250)
URBANIZACIÓN
U.01 Replanteo y nivelación
U.02
U.03
ESTADO ACTUAL
EA.01 Mobiliario /superficies(1/100)
    PS
    P1
    P2
    PC
EA.02 Secciones
EA.03 Alzados
EA.04 Detalles
ARQUITECTURA
A.01 Mobiliario/superficies(planta general) (1/100)
  PS
  PB
  P1
  P2
  PC
A.02 Secciones generales(1/100)
  ST Secciones Transversales
  ST Secciones Longitudinales
A.03 Alzados(1/100)
  AN Alzado Norte
  AS Alzado Sur
A.04 Albañilería/secciones cerramientos/Cotas/Acabados(1/100)
  PS
  PB
  P1
  P2
  PC
RELACIÓN DE PLANOS – PROYECTO BÁSICO
A.06 Detalles constructivos
  DC1
  DC2
A.07 Secciones constructivas
  SC1
  SC2
A.08 Carpintería exterior
  CE
A.09 Carpintería interior
  CI
A.10 Carpintería metálica
  CM
A.11 Viviendas tipo mobiliario/superficies/cotas(1/20)
  VT1 Vivienda tipo 1
  VT2
A.12 Equipamiento de cocinas(1/20)
  EC
A.13 Aseo adaptado/cotas/(1/20)
  AA

## Slide 9: ANEXO DESARROLLO PROYECTOS NOMENCLATURA
ESTRUCTURA
E.01 Cimentación
E.02 Forjados
E.03 Cuadro de pilares
Vigas
E.04 Detalles
Losas escaleras
Rampas
RELACIÓN DE PLANOS – PROYECTO DE EJECUCIÓN
INSTALACIONES
I.01 Saneamiento
I.02 Abastecimiento
I.03 Electricidad
I.04 Telefonía/Telecomunicaciones
I.05 Calefacción y ACS
I.06 Ventilación
I.07 Otras instalaciones
SEGURIDAD Y SALUD
PARA LA ENTREGA DE PLANOS
•Tener en cuenta en Rehabilitación:
  Estado actual
  Estado reformado
•Tener en cuenta en Obra nueva:
  Condiciones existentes (elementos existentes de la parcela, edificios que puedan compartir medianera o arrojar sombras u otra información relevante)
  Obra nueva
•Fechas: se indicarán de la siguiente forma AAAAMMDD.
Por ejemplo: 20201127

## Slide 10: ANEXO DESARROLLO PROYECTOS CARPETAS DE ENTREGABLES DEL CDE
De acuerdo a lo indicado en BEP, organizadas de forma clara. Indicar forma de acceso a “Publicado” y/o “Compartido” en caso necesario.
Se establece un sistema de entregas quincenales en la carpeta de TEAMS de Compartido o Similar, con los entregables habituales.
Se incorpora la publicación de un modelo federado en un visor de fácil acceso similar a Autodesk Viewer, generado por el equipo de diseño. Esta entrega puede ser mediante un enlace.
En la publicación deben incluirse los planos generados por el modelo, pudiendo incluirse en al publicación desde Revit, o mediante PDFs en el mismo entorno.
Se trata de facilitar la supervisión en un único entorno de visualización.
Se recuerda que el OneDrive de los proyectos puede estar sincronizado en local de los equipos facilitando así la subida de información a la plataforma.

## Slide 11: ANEXO DESARROLLO PROYECTOS MODELADO EN PROYECTO BÁSICO
Tener en cuenta los patinillos, que estén bien identificados y coordinados.
Recomendable modelar los conductos principales y bajantes principales.
A nivel de Detección de interferencias se recomienda utilizar BIM collab Zoom, Navisworks o Trimble Connect (antiguo Tekla BIMSigth).
Exportacion a IFC 4.0 Reference View preferentemente. Consensuar otras versiones o MVD y siempre de acuerdo con el BEP publicado.
Indicar espesores y composiciones planteadas para los muros y otros elementos multicapa. Como criterio general, para los Proyectos Básico y de Ejecución se propone modelar los muros de una sola pieza, indicando sus capas interiores con sus espesores. Para la obra se puede plantear dividir el muro en varios, usar sus materiales para certificar, o ya separarlos en capas (herramienta “crear piezas” en Revit) de cara a poder plantear las certificaciones de obra.
Se plantearán, tanto para el Proyecto Básico como en el de Ejecución reuniones (videoconferencias) para resolución de dudas o planteamiento de propuestas por los equipos facultativos.

## Slide 12: ANEXO DESARROLLO PROYECTOS MODELADO EN PROYECTO DE EJECUCIÓN
ESTRATEGIA DE DOCUMENTACION:
Continuar con el nivel de planos del básico sacando la información de los modelos, y aumentar la información en ejecución:
  Incluir planos de carpintería, de acabados, de detalles y similar propias de la fase de ejecución.
  Aumentar los detalles constructivos tratando de que la información esté en el modelo.
  En cuanto a la estrategia de montado de planos de estructuras e instalaciones se deja a criterio de los equipos como quieren establecer, pero se indica que los planos de replanteo de obra, si o si deben de salir del modelo, es crítico este aspecto.
ESTRATEGIA DE MODELO:
Crear modelos de instalaciones lo antes posible para empezar a ver las interferencias, no dejar el modelo exclusivamente para la parte final, debe ser un proceso continuo.
  Los modelos deben ser revisados internamente.
  Se debe crear un modelo federado con todos los archivos.

## Slide 13: ANEXO DESARROLLO PROYECTOS MODELADO EN PROYECTO DE EJECUCIÓN
ESTRATEGIA DE MEDICIONES:
  Se propone un sistema de mediciones iterativo, periódico y evolutivo, y no dejarlo para la fase final. Se pueden hacer mediciones por capítulos o disciplinas, para que tenga una lógica secuencial.
  Es necesario crear tablas de mediciones base en los modelos para ayudar, facilitar la creación de mediciones, así como su supervisión.
  En el pliego se ha suministrado la base de capítulos, pero cada equipo puede establecer sus criterios de partidas.
ESTRATEGIA DE REVISION:
Se utilizará el ecosistema de BIMcollab para la revisión de proyectos con la administración y entre agentes.
  Permite dejar trazabilidad de las revisiones de proyectos, especialmente con el tema de las instalaciones y la coordinación 3D de interferencias.
  Se insta también a utilizar las incidencias en la plataforma para la revisión y resolución de dudas o mejoras.
  Se facilitarán SmartViews de BIM collab Zoom (BCZ) para la autoevaluación de modelos. En el kit de desarrollo de proyectos y en el área compartida del proyecto. Serán las utilizadas para la validación del proyecto, con lo que cada equipo de diseño las ejecutará y verificará antes de cada entrega parcial o final.
  La revisión por EJGV de ausencia de colisiones y mediciones de elementos (no presupuesto) se realizarán en el entrono de BCZ sobre los modelos IFC exportados.

## Slide 14: PLANTILLA DE VIVIENDA PÚBLICA

## Slide 15: ANEXO DESARROLLO PROYECTOS – PLANTILLA RVT
Los objetivos principales de la versión de la plantilla EJGV_PlantillaViviendaPublica_v05_v2022.rte son los siguientes:
Estructurar la nomenclatura de los ficheros BIM y los elementos del modelo
Unificar el grafismo y la nomenclatura de sus elementos. De esta manera la revisión de los diferentes proyectos será mas ágil y efectiva, al tener cierta regularidad en el grafismo de los planos.
Establecer un sistema de clasificación único para la administración.
Conseguir una correcta elaboración de ficheros en formato abierto IFC, para las diferentes fases y revisiones establecidas en el protocolo de revisiones interno del EJGV.

## Slide 16: PLANTILLA BIM ESTRATEGIA DE MODELADO
  OBJETIVOS DE LA PLANTILLA
  Elementos gráficos:
    LIBRO DE ESTILO: caratulas, estilos de texto, cotas, leyendas
    LISTADOS DE TABLAS Y LEYENDAS: aplicaciones de color, control, SI/NO, CUMPLE/NO CUMPLE
  Elementos geométricos: biblioteca genérica mediante estándar GDOBIM
    MODELADO 3D.
    DETALLES 2D.
  Elementos de entrega: planos tipo, vistas tipo
    LISTADO DE PLANOS
  Elementos de control: tablas de superficies y mediciones clave.
  Elementos de supervisión: criterios de diseño y normativa.
    URBANISTICA
    ACCESIBILIDAD E INCENCIOS
    DISEÑO DE ARQUITECTURA: CRITERIOS VISESA.
  Plantilla MVD para exportación a IFC
  Plantillas de parámetros con cumplimiento de USOS BIM
    MEDICIONES
    CERTIFICACIONES
  Plantilla de parámetros para Gestión de activos ALK.

## Slide 17: PLANTILLA BIM ESTRATEGIA DE GRAFISMO
  ELEMENTOS GRAFICOS
    HOJA DE INICIO: datos básicos a incluir, es una hoja resumen del proyecto / vinculación Excel
    LIBRO DE ESTILO: caratulas, estilos de texto, cotas, leyendas, colores, logotipos, firmas.
    LISTADOS DE TABLAS Y LEYENDAS: aplicaciones de color, control, SI/NO, CUMPLE/NO CUMPLE

## Slide 18: PLANTILLA BIM ESTRATEGIA DE GRAFISMO
  ELEMENTOS GRAFICOS
    HOJA DE INICIO: datos básicos a incluir, es una hoja resumen del proyecto / vinculación Excel
    LIBRO DE ESTILO: caratulas, estilos de texto, cotas, leyendas, colores, logotipos, firmas.
    LISTADOS DE TABLAS Y LEYENDAS: aplicaciones de color, control, SI/NO, CUMPLE/NO CUMPLE

## Slide 19: PLANTILLA BIM ESTRATEGIA DE DOCUMENTACION
  ELEMENTOS DE ENTREGA
    Planos tipo:
      Criterios de nomenclaturas. Euskera – Español.
      Establecer criterios de clasificación, agrupación, revisión (por nombre, abreviaturas…)
    Vistas tipo: analizar filtros de colores, cumplimientos, etc.
    Criterios de exportación a DWG (ISO), PDF, IFC (MVD específico): nomenclaturas

## Slide 20: PLANTILLA BIM ESTRATEGIA DE DOCUMENTACION
  ELEMENTOS DE ENTREGA

## Slide 21: PLANTILLA BIM ESTRATEGIA DE CONTROL
  ELEMENTOS DE CONTROL
  TABLAS DE SUPERFICIES:
      SUPERFICIES ÚTILES. POR SUSOS
      ESTANCIAS MINMAS.
      SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y EDIFICABILIDAD
  MEDICIONES CLAVE:
      Acabados por estancias y calidades.
      Carpinterías.
      Inventario: luminarias, dispositivos, aparatos sanitarios, cocinas.

## Slide 22: PLANTILLA BIM ESTRATEGIA DE CONTROL
  CUADROS DE SUPERFICIES DE VIVIENDAS

## Slide 23: PLANTILLA BIM
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y EXPORTACIÓN A IFC
Es utilizará como sistema de clasificación base el GUBIMCLASS V.1.2.
En el fichero de Revit se cargará la clasificación en el parámetro de Código de montaje, por lo que se debe de utilizar el fichero “GuBIMclassV1_2_ES_AssemblyCode.txt”, de los fichero adjuntos en el KIT DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA_v05.
Junto con el fichero “GuBIMclassV1_2_ES_AssemblyCode.txt”, Se entrega un fichero Excel “EJGV_SistClasificacion_GuBIMClassV1_2_ES_Y_IFC_v01.xlsx” con la referencia del mapeo de las clasificaciones de IFC. Este fichero debe ser completado en la medida de la necesidad y singularidad del proyecto para garantizar una correcta exportación de la clasificación al IFC.

## Slide 24: PLANTILLA BIM
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y EXPORTACIÓN A IFC
Para la exportación a IFC, se trabajará de partida con el mapeo por defecto que trae el exportador de Revit, y según la singularidad o requisito especial de cada proyecto, se deberá ajustar el detalle del mapeo:
1- Desde el cuadro de clases de exportación IFC, por cada categoría y subcategoría de Revit.
Archivo > Exportar > Opciones > Opciones IFC
2 - Desde los parámetros IFC de tipo, IfcExportAs y IfcExportType, si de requerirse ser mas específico en la clasificación de varios elementos pertenecientes a la misma categoría

## Slide 25: PLANTILLA BIM
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y EXPORTACIÓN A IFC
Para agilizar el proceso del mapeo de los elementos de Revit para IFC, se puede utilizar de la barra de Herramientas de interoperabilidad BIM, el Autodesk Clasificaction Manager. https://interoperability.autodesk.com/index.php

## Slide 26: PLANTILLA BIM
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y EXPORTACIÓN A IFC
Se exportará preferentemente a IFC con la configuración de MVD IFC4.0 Reference View con las opciones de configuración definidas en el archivo anexo “EJGV_IFC4_ReferenceView[Arquitectura]_v05.json”. Cualquier alternativa que se proponga a esta configuración de exportación deberá ser consensuada y aprobada por EJGV.
Se exportarán a IFC los conjuntos de propiedades definidas por el usuario (pestaña Conjunto de propiedades) aportadas como archivo anexo “EJGV_IFCPset_v05.txt”.
Es importante tener instalado la ultima versión del exportador a IFC. Se puede descargar desde la pagina de Autodesk App Store: https://apps.autodesk.com/es

## Slide 27: PLANTILLA BIM
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y EXPORTACIÓN A IFC
Completar siempre la información del proyecto correctamente para exportar el árbol de IFC con la información correspondiente. Seguir la referencia del plano 00_INFORMACIÓN DE PROYECTO.

## Slide 28: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES

## Slide 29: ESTRATEGIA DE MODELADO
El primer punto de partida de cualquier proceso de modelado de edificios existentes es el de establecer los criterios y estrategias de modelado. En este caso los puntos críticos han sido:
Estrategia de coordinacion de UTM, esquema de modelos base (plantas tipo y viviendas tipo).
Modelado del proyecto integral de arquitectura.
Revisión del inventario de elementos de arquitectura: fachadas, divisiones, acabados, carpinterías.
Modelado de Estructuras vistas en zonas comunes como pilares en garajes, plantas bajas. Si bien por lógica constructiva al final se modelaba la estructura integra.
Modelado de instalaciones y elementos de mantenimiento: ascensores, extintores, equipamiento de las cocinas.
Control de programa:
  Creación de habitaciones y áreas para la gestión de las superficies y sus datos adjuntos.
  Creación de los grupos de parámetros compartidos en archivos txt.

## Slide 30: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES
CONSIDERACIONES GENERALES
PROYECTAR EN BIM:
  Evitar retrabajos y especialmente imprecisión.
  Garantizar la prevalencia de información en los modelos.
  Todos los planos de cumplimiento de normativa, los planos deben ser resultado de los modelos.
Revisar a correcta aplicación del idioma EUSKERA / ESPAÑOL en todos los textos del proyecto especialmente en el desarrollo del programa.
Basadas en las estrategias de modelado se deben consensuar los criterios de modelado que deben ser seguidos y cumplidos a rajatabla por todos los modeladores del proyecto y de las diferentes disciplinas. A modo de resumen los puntos críticos a controlar son:
  Ubicación de elementos: si van a nivel, a planos de referencia, a ejes, a caras, a muros, a techo, etc.
  Enlaces / uniones de elementos: si se enlazan en base y/o en altura diferentes elementos como un muro con los forjados inferior o superior, o pilares, etc.
  Sistemas de agrupación y referencias: división de modelos, creación de grupos, sistemas de vínculos (links) IFC, RVT, CAD, etc.
  Nivel de desarrollo y despiece: divisiones de muros por capas, despieces de elementos, divisiones, discretización ajustados a la escala del proyecto (1/50 en Ejecución).
  Modelar como se construye, incluidos los componentes.
  A nivel de nomenclaturas para la creación de familias se recomienda el nombre lo más parecido a como se va a utilizar en obra, cumpliendo con los criterios generales.

## Slide 31: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES
CRITERIOS A NIVEL DE DOCUMENTALES, ENTREGABLES Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO
Bajo estos criterios se deberán observar los siguientes puntos:
Nomenclatura de archivos y carpetas.
Organización documental estructurada a nivel de clasificación en carpetas.
Referencias controladas a elementos vinculados al modelo:
  Naturaleza de los archivos vinculados al modelo: JPG/DWG...
  El archivo, vinculado para su correcta visualización.
Establecer un Entorno de Datos Común o Compartido (CDE) con estructura ISO 19.650.
  Garantizar la publicación y coordinacion de información en OneDrive de Gobierno Vasco.
  Establece comunicaciones a través de Microsoft Teams
Los modelos no deben incluir información CAD desestructurada, repetida y sin control aparente. Si es necesario vincular con AutoCAD mediante la utilización de los vínculos (de manera análoga a las referencias externas) y evitar la inserción directa.
Los archivos que incluyen modelos o archivos CAD vinculados, por ello es necesario utilizar la herramienta e-Tramsmit para garantizar el envío de toda la información relacionada con el modelo.
Control de proyectos con sistemas BCF.

## Slide 32: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES
CRITERIOS ENTREGABLES
Se incorpora la publicación de un modelo federado en un visor de fácil acceso para terceros similar a Autodesk Viewer, generado por el equipo de diseño. Esta entrega puede ser mediante un enlace.
En la publicación deben incluirse los planos generados por el modelo, pudiendo incluirse en al publicación desde Revit, o mediante PDFs en el mismo entorno.
Se trata de facilitar la supervisión en un único entorno de visualización.
Se recuerda que el Onedrive de los proyectos puede estar sincronizado en local de los equipos facilitando así la subida de información a la plataforma.
Así mismo, toda entrega / compartición / publicación deberá incluir archivos IFC para la revisión de los modelos federados.
EJGV revisará los modelos mediante la aplicación de escritorio BIM collab Zoom (BCZ), tanto a nivel visual / geometría como de sus propiedades.
Se federarán los modelos IFC en un archivo .bcp propio de BCZ a ubicar en el CDE. A mediad que el modelo evolucione se generarán nuevos IFCs que se recargarán en este archivo *.bcp para la revisión de modelos actualizados.

## Slide 33: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES
CRITERIOS A NIVEL DE PROYECTOS
Integridad de la información del proyecto a nivel:
  Urbanismo e incendios: retranqueos, alturas, edificabilidad, acceso bomberos.
  Accesibilidad peatonal y de vehículos: recorridos accesibles, rampas y escaleras.
  Programa y presentación: fichas de vivienda pública, bajo rasante, sobre rasante.
Análisis de Programa:
  Verificar el número de viviendas, tipologías, número de dormitorios 2D, 3D, 4D.
Análisis de Volumetría:
  Alzados/secciones esquemáticas.
Análisis de Accesibilidad: Exterior (Portales rampas) / Interior (Pasillos…)
Análisis de superficies:
  Superficies útiles: Viviendas, garajes y trasteros.
  Definición de rasante.
  Diferenciar sobre rasante, bajo rasante.
  Superficies Construida: Real/Computable/edificabilidad
Planos:
  Verificar la existencia del Listado de planos.
  Verificar que los planos están creados a partir de vistas del modelo.

## Slide 34: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES
CRITERIOS A NIVEL GRÁFICO
En este apartado se pretende garantizar el cumplimiento de los estándares de grafismos requeridos, a nivel de planos, como los estilos de líneas, colores, logotipos, tipos de textos, esquemas, leyendas y simbología.
PLANOS
Evitar el uso arbitrario de idiomas para nombrar planos/ carpetas/ archivos...
Utilizar una cartela y/o formato parametrizada.
Los planos que se presenten tendrán que tener una nomenclatura definida; el idioma, numeración de planos, unas plantillas de presentación. Será altamente recomendable que cuenten con modelos de publicación o maquetado en cada una de las disciplinas de cada para observar el sistema de impresión en PDF y mantener el mismo criterio de nombrado en cada elemento (Mayúsculas/Minúsculas, separadores, ubicación de descriptores e idioma).
Cada plano tendrá nomenclatura de los planos del proyecto coherente y bien estructurado, además de tener un cajetín conforme a la guía de estilo con información de: nombre de plano/ autor / Escala/ Norte geográfico/ Expediente/ Fecha de autoría/Número de plano/Promotor /Estudio autor del proyecto y dirección.
Tendrá que existir un plano de superficies y una tabla de planificación de donde se constante las áreas por cada planta de edificio. Las tablas deberán reflejar como mínimo las superficies útiles y construidas de cada una de las plantas.
En las plantas de planimetría general, se tendrán que ver anotaciones como; cotas de nivel del entorno/ orientación y edificios adyacentes o colindantes modelados como sólidos y nombres de calles o referencias que permitan localizar el proyecto.

## Slide 35: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES
CRITERIOS A NIVEL GRÁFICO
PLANOS
Los planos en alzados/sección presente solamente podrá tener los siguientes niveles: Cimentación, Sótano, Nivel -3, Nivel -2, … planta baja, planta 1, planta 2, …, cumbrera. Los Niveles se colocarán a la altura del acabado final del forjado.
Los planos de áreas (superficies construidas) tendrán la siguiente información:
  Superficies de cada una de las habitaciones y espacios públicos que comprenda el edificio. En unidades de m2
  Contar con los modelos de publicación; si no, no es imposible verificar las configuraciones de las vistas de planos. (Plantillas de vistas)
ORGANIZACIÓN
Evitar vistas y tablas de planificación vacías.
Depurar el modelo de vistas innecesarias / duplicadas, sin referencias o sin clasificar (???).
Ordenar el navegador de proyectos, diferenciando claramente vistas de trabajo de vistas de planos (las que se van a utilizar en los planos).
Disponer de vistas 3D de revisión y supervisión de proyectos.
Asegurar la uniformidad en los estilos de textos utilizados: preferiblemente Calibri.

## Slide 36: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES PROCESO DE DOCUMENTACION 2D

## Slide 37: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES
CRITERIOS A NIVEL DE MODELOS
Establecer una coordinación de Niveles y rejilla, tanto a nivel de nomenclaturas, como a nivel de georreferencia.
Establecer una división lógica de modelos.
Establecer una división lógica de subdisciplinas.
Garantizar el rendimiento de los modelos:
  Limpieza y purgado de elementos.
  Comprobar avisos (warnings) y priorización.
  Duplicidad de elementos.
  Elementos ocultos por filtros o criterios.
Las unidades generales de los modelos 3D/2D serán por defecto en m (metros) con 2 decimales 0,00 m.
A nivel de familias u objetos BIM se recomienda especificar las unidades si proceden, con mm.
Para las superficies serán por defecto e m2 (metros cuadrados) con 2 decimales: 0,00 m2.
Para los parámetros de tipo moneda será por defecto en € (euros), con dos decimales y usando agrupaciones de cifras con el formato: 1.000.000,00 €
No se permitirá la usencia de una definición de unidades.
Se permitirá el uso de sistemas de acotación o especificaciones en cm o mm, siempre y cuando se especifique y justifique su uso.
A nivel de organización de la información, el navegador de proyectos deberá tener una estructura lógica y fácilmente interpretable de vistas y planos. Eliminando en entregas aquellas que sean de trabajo o sin uso. En todo caso habrá que respetar la nomenclatura de los mismos que se haya determinado.

## Slide 38: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES MAPA DE MODELOS

## Slide 39: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES
CRITERIOS A NIVEL DE MODELOS: SISTEMA DE COORDENADAS
Es necesario adoptar un sistema de coordenadas común para todos los datos BIM con adopción consistente para todos los modelos.
Todos los modelos 3D y 2D que estén dentro del alcance de los trabajos BIM dispondrán de las siguientes características de georreferenciación y coordinación espacial.
Deberán estar correctamente configurados los elementos de geoposicionamiento internos del programa de modelado, con X,Y, Z, localizando claramente el punto de origen del proyecto y un punto de la parcela a través de los datos del topográfico.
Es conveniente el modelado o vinculación de referencias de los elementos necesarios para posibilitar los análisis urbanístico requeridos, rasantes, accesos, referencias o volumetrías colindantes, tanto para fortalecer la localización visual, como para posibilitar análisis de asoleamiento o similares en pro de una adecuada gestión del uso BIM 6D.

## Slide 40: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES
CRITERIOS DE MODELADO
En los criterios a nivel de modelado será fundamental que los elementos están modelados en el LOIN adecuado para cada fase, que los materiales y parámetros sean homogéneos, y que los elementos están correctamente clasificados (categorías, código GuBIMClass, Omniclass, etc.):
Sistema de clasificación y nomenclaturas de objetos, base GDO BIM. Deben incluir zonas de acceso EJECUCION.
Nivel de desarrollo LOIN coherente con los entregables de proyecto BASICO y de proyecto de EJECUCION.
Nivel de grafismo lógico en función de los tipos de planos.
Nivel de información. Se basa en el tipo de proyecto: Anteproyecto/ Básico /De ejecución/ As Build.
Sistemas de organización de objetos: Subproyectos, Sistemas de instalaciones, grupos, vínculos.
No sobre modelar. Pensar en una escala 1/50 aproximadamente.
Modelar como se construye.
Modelado entre niveles. Los elementos deben estar modelados entre los niveles, evitando aquellos que están referenciados sin seguir una lógica constructiva real.
Asignar la categoría constructiva correcta a cada elemento. Estas inconsistencias conllevan una mala gestión de la información de los modelos, tanto en las configuraciones de visibilidad por categorías en cada vista, como en las distintas tablas de cómputo o comprobación que puedan necesitarse.
  Ejemplo: Forjados en categoría de vigas; y Cimentaciones con Pilares.
Evitar elementos no ubicados en el espacio adecuado, p.e. un inodoro en un salón por configuración inadecuada del objeto.
Evitar espacios no cerrados, altura mal ajustada (el objeto espacio no llega al falso techo), no delimitados correctamente o no nombrados con respecto al programa del edificio.

## Slide 41: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES
CRITERIOS DE MODELADO
Evitar elementos ocultos que no se visualizan en planos, pero si aparecen en mediciones. Hay procesos definidos para localizar elementos ocultos.
En el propio modelador habrá que hacer las mínimas comprobaciones de colisiones para evitar conflictos fácilmente detectables entre elementos constructivos con las herramientas y funciones oportunas.
Enlazar los elementos correctamente, que dispongan de la altura real, por ejemplo, que los muros lleguen hasta el forjado, o el cerramiento exterior a la cubierta. Este tipo de errores sucede por trabajar generalmente solo en planta 2D y no revisar los modelos en 3D seccionados.
No modelar por duplicado. Evitar solapes es importante definir las restricciones de los cerramientos y cuidar a la hora de modelar. Además, pueden ocasionar interferencias, errores en la representación de planos, altera las mediciones en cómputos.
Unir las geometrías para depurar el modelo. El estado de la limpieza de uniones y capas de los elementos debe ser acorde a su prioridad constructiva.
Modelado de capas real. Las diferentes capas que conforman los sistemas de muros y suelos deben de estar definidas y ser coherentes con la solución constructiva que representas.
Los detalles constructivos tomen como base elementos efectivamente modelados, evitando al máximo la aportación de detalles genéricos que puedan no coincidir con geometrías reales del proyecto. Ello puede llevar a incoherencias documentales y errores en proyecto y obra. Evitar el uso de archivos CAD.
Todos los objetos utilizados internamente en los modelos deben cumplir un criterio de uniformidad para mantener el mismo criterio de nombrado en cada elemento: Mayúsculas/Minúsculas, separadores, ubicación de descriptores e idioma (patrones, familias, etc. provenientes de fabricantes extranjeros).

## Slide 42: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES
EXCLUSIONES DEL MODELADO
Soportes de falsos techos, conductos, bandejas u otros equipos o elementos constructivos en general. Excepto si el soporte es singular y complejo, léase soportes con necesidad de diseño estructural o de arquitectura.
Rodapiés en pavimentación.
Elementos partes de equipos u otros elementos, tales como conductos de gas en aparatos de aire acondicionado.
No se modelarán en la estructura elementos tales como armados, collarines, angulares, soportes, soldaduras, conectores, tornillos, cintas y planchas. Si se modelarán estructuras metálicas si las hubiere a un nivel LOD/LOI 300
El recorrido real de cables de comunicaciones o líneas eléctricas o de seguridad (pero si el de las bandejas o tubos que los conducen).
El despiece real de suelos, fachadas o techos a excepción de aquellos elementos que sean críticos en el replanteo de la obra o por las características del proyecto, como por ejemplo la rehabilitación de una fachada. Solo se incorporarán como tramas 2D en determinadas vistas.
Elementos discretos interiores a los muros como armados, soportes, etc.…
Los componentes interiores de cuadros eléctricos, como protecciones o fusibles.

## Slide 43: COORDINACION DE MODELOS BIM

## Slide 44: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES COORDINACION DE MODELOS
CRITERIOS DE MODELADO: INTERFERENCIAS
Detección de colisiones o interferencias o “Clash Detection”, entre elementos constructivos del modelo en fase de diseño, que será una garantía más de la calidad del proyecto:
El análisis de detección de conflictos se hace para verificar si hay interferencias entre los diseños de uno o varios modelos.
Debe realizarse desde que existen diferentes modelos 3D, es un proceso iterativo y debe continuar durante todo el proceso de proyecto de ejecución y de obra.
El proyectista deberá procesar y corregir aquellas interferencias que se detecten con antelación a la emisión de la información de proyecto a ejecutar.
Los modelos del proyecto necesitan tener un punto de referencia común.
Se deberá realizar comprobación de interferencias previas a las entregas de paquetes de documentación, estableciendo la periodicidad del proceso.
La resolución de las mismas deberá realizarse dentro de las reuniones de coordinación y revisión del proyecto.
Crear estructura de TESTs con diferentes niveles de prioridad y resolución.
Establecer colores de coordinación

## Slide 45: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES

## Slide 46: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES
CONTROL DE INCIDENCIAS BCF (BIM COLLABORATION FORMAT)
Coordinar la resolución de conflictos en un entorno de comunicación de incidencias compatible con formatos BCF y accesibles por los agentes, como BIMCollab.

## Slide 47: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES
CONTROL DE INCIDENCIAS BCF (BIM COLLABORATION FORMAT)

## Slide 48: CRITERIOS GENERALES Y RECOMENDACIONES