PLIEGO DE BASES TECNICAS

INSTALACIÓN DE UN CONTROL DE ACCESOS A EDIFICIO JUDICIAL EN C/ SAN MARTÍN, EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN..

- Objeto.-

Por temas de seguridad, se pretende dotar al edificio de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, sita en la c/ San Martín, de Donosita-San Sebastián, de un sistema de control de accesos, que impida a vehículos no autorizados, el aparcamiento en una zona reservada de su perímetro.

- Equipamiento.-

A continuación se definen las partidas, con su descripción y unidades, para la realización de los trabajos:

1 	Equipamiento Control de Accesos

1.1	Bolardos Automáticos, incluye:

Pilón neumático inoxidable Aisi.-316-L, diámetro

220 mm. H S00,9mm espesor	2

Suplemento Bandas Reflectantes	2

Central neumática	2

Detector Doble autoajustable con Memoria	4

Espira magnética totalmente instalada	6

Terminal de control de acceso para TSC( para entradas),

fabricado en acero inoxidable	1

Suplemento integracion con sistema de control de acceso al

edificio (Dorlet)	1

Terminal de control de acceso para salida automática, fabricado

en acero inoxidable	1

Botonera de control para apertura manual de Bolardos	1

Poste para colocación de semáforos H 2m	2

Semáforo LED 2/200 Ambar/Rojo	2

- Instalaciones

  - Cableado y equipos, suministro e instalación

M.l. cable de7x2, 5 mm2	75

M.l cable de 3x2,5 mm2 bupreno	45

Ml. Cable de 2x10 mm2 bupreno	200

Ml. Cable de 10 pares hasta local de control	220

Ml. Cable de tierra 1x6 mm	50

Pica toma de tierra	2

  - Obra civil

Excavación para pilona	2

Arqueta de 50x50	5

Basamento para instalación de Terminales de control	2

Basamento para columna semafórica	3

Canalización 1 TPC 110 mm en acera	16

Canalización 1 TPC 110 mm.. en pavimento especial	24

Conexión con Saneamiento (para desagüe termnial de entrada)	1

Conexión con Saneamiento (para desagüe terminal de salida)	1

Reposición con piedra caliza abujardada	1

Reposición en acera	1

Reposición de hormigón impreso	1

Desmontaje y montaje de pivotes	4

Suministro e instalación  de pivotes iguales a los existentes	7

Apertura de catas de 1 m2	2

  - Instalación y puesta en marcha

Instalación y puesta en Marcha	1

CONDICIONES GENERALES

- Se incluirán los siguientes conceptos:

- Suministro de los equipos y materiales.

Transporte hasta pie de obra.

Montaje de los equipos y materiales.

Dirección técnica de la obra.

Puesta en marcha.

Acometida eléctrica a los cuadros.

Conexionados eléctricos los equipos.

Tramitación de Proyecto ante el Ayuntamiento de Donostia, y licencia de obra, si procede.

Cualquier otro suministro no especificado anteriormente, necesario para la ejecución de la obra.

Plazo máximo de ejecución de obra: 6 semanas.

Garantía mínima: 2 años