BASES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR

INDICE

- OBJETO

- CONDICIONES ESPECIALES

- PRESTACIONES

  - ALCANCE

  - METODOLOGIA

    - Informes y documentación técnica sobre instalaciones

    - Mantenimiento preventivo

    - Mantenimiento correctivo

    - Mantenimiento técnico legal

- MEDIOS PERSONALES

- MEDIOS MATERIALES

  - MATERIALES Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO

  - MATERIALES DE EQUIPOS E INSTALACIONES

  - ALMACEN DE REPUESTOS

- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

  - NORMATIVA

  - AUTORIZACION ACCESO A LOS CENTROS Y NORMATIVA INTERNA DE PERSONAL

7.    INFORME MENSUAL DEL SERVICIO

- OBJETO

Las presentes bases recogen las prescripciones técnicas que regirán la contratación del servicio de mantenimiento de las  instalaciones de los Centros dependientes de la Viceconsejería de Seguridad del Departamento de Interior, entendiendo por tales los siguientes conceptos o capítulos:

- – Mantenimiento preventivo

- – Mantenimiento correctivo

- – Mantenimiento técnico-legal

En tanto no se indique lo contrario, ha de considerarse que las presentes bases y lo en ellas contenido se refieren a cada Centro, con independencia del número de ellos que se engloben en un mismo lote o concurso.

Se entiende en todo caso que los requisitos exigidos en estos pliegos tienen la consideración de mínimos o básicos para ajustarse a los objetivos de calidad pretendidos por la Administración, pudiendo el ofertante ampliar los mismos en su propuesta.

- CONDICIONES ESPECIALES

Por las características específicas de un Centro Policial, se ha definido la organización mixta (personal de la Administración y contratación externa) como la más idónea para desarrollar el mantenimiento completo de los Centros, por lo que, ha de entenderse que la prestación del servicio habrá de realizarse de forma complementaria, compatible y eficaz.

Para mejor cumplimiento de lo expuesto, el contratista se obligará a la selección del personal afecto directa o indirectamente a este contrato, al objeto no sólo de que reúna la cualificación técnica y profesional adecuada, sino a que posea espíritu de trabajo en equipo y adaptabilidad a las condiciones de trabajo.

En ningún caso se admitirán estas especiales condiciones como causa para la prestación de un servicio ineficaz o argumento para un deficiente funcionamiento de las instalaciones de un Centro.

Los ofertantes, en  el plazo que media entre la publicación de este concurso y la presentación de la oferta, deberán, realizar una visita a uno de los centros objeto de este contrato, acompañados por personal de la Administración. La Administración redactará certificado de asistencia a la visita, el cual deberá adjuntarse en la oferta

El  objeto de esta visita es tener un mejor conocimiento de las prestaciones a realizar.

- PRESTACIONES

Definiremos en este apartado las prestaciones que incluye la presente Contratación, entendiendo que el ofertante podrá solicitar las aclaraciones que estime oportunas. No se admitirán, posteriormente a la adjudicación, reclamaciones en cuanto al alcance, contenido y metodología que se describen a continuación.

  - ALCANCE

Se define aquí el alcance de los servicios de mantenimiento a ejecutar por el contratista y que serán aquellos que afecten a las instalaciones cuyos componentes principales y operaciones se reflejan en los Anexos I y II

El mantenimiento del edificio y resto de instalaciones lo realizará la Administración ya sea con sus medios propios o mediante empresas colaboradoras.

  - METODOLOGÍA

Las ofertas técnicas deberán expresar claramente  la metodología de trabajo que proponen con su sistema de gestión de mantenimiento, para la prestación de este servicio y que deberá constar como mínimo de los siguientes apartados considerados como básicos y necesarios para la consecución de los objetivos de calidad que pretende la Administración.

3.2.1.- Informes y documentación técnica sobre instalaciones

El adjudicatario comprobará y realizará, en su caso, en un plazo máximo de un (1) mes desde la firma del contrato, el inventario exhaustivo de todas las instalaciones y equipos objeto del servicio, debiendo presentar en un “Libro de Manual de Instalaciones” la documentación técnica organizada y codificada de cada una de dichas instalaciones, donde constará: esquema de principio, esquema real, planos de distribución, fichas características de cada equipo, instrucciones de explotación y mantenimiento, etc... apoyándose en la documentación existente disponible por la Administración, completándola y actualizándola.

Esta documentación será informatizada, mediante procedimiento a acordar con la Administración; en principio, los planos en formato AutoCAD 2006 y los inventarios de equipo en Access XP.

Asimismo, y en idéntico plazo, elaborará un informe detallado del estado de todas las instalaciones, tanto desde el punto de vista técnico como legal, señalando las deficiencias observadas. La reparación de estas deficiencias se realizará a criterio exclusivo de la Administración.

Lo no reflejado en este informe y correspondiente a las instalaciones objeto de este concurso, será aceptado tácitamente por el adjudicatario como correcto, pudiendo ser exigida por la Administración la posterior corrección de defectos y anomalías detectadas y no señaladas en el informe y siempre que no tengan la consideración de vicios ocultos.

3.2.2.  Mantenimiento preventivo

En las ofertas técnicas se indicarán las actuaciones de mantenimiento preventivo que el adjudicatario llevará a cabo sobre las instalaciones objeto del servicio y sus equipos componentes, de forma programada y en las que se incluirán todas las actividades de limpieza, mediciones, comprobaciones, regulaciones, chequeos, ajustes, reglajes, engrases, etc., y todas aquellas acciones que tiendan a asegurar un estado óptimo de las instalaciones desde el punto de vista funcional, de seguridad, de rendimiento energético e incluso de protección del medio ambiente.

Cuando las revisiones preventivas dejen al descubierto partes sujetas a envejecimiento, desgaste o que no tengan sus especificaciones operativas garantizadas, deberá comunicarse a la Administración, para, previa entrega del correspondiente informe técnico-económico y su aprobación, proceder a su reparación o sustitución.

La Administración podrá modificar la planificación del mantenimiento preventivo del adjudicatario en función de las necesidades de los diferentes Centros.

Sin perjuicio de las operaciones anteriores, además se realizarán todas aquellas que fueran precisas para que los Centros queden en perfecto estado de funcionamiento.

El adjudicatario se compromete a la elaboración, en el plazo máximo de un mes y medio (1,5 meses) desde la adjudicación, del “Manual de Mantenimiento Preventivo”, que definirá el sistema operativo a desarrollar, tanto desde el punto de vista de tareas a realizar como de documentación necesaria para llevarlo a cabo.

En su oferta indicará el contenido mínimo de dichos Manuales, bien entendiendo que el definitivo deberá ser aprobado por la Administración. Se entiende en todo caso que esta aprobación supondrá la mejora del sistema operativo, tareas y operaciones reflejadas en el Anexo II que la Administración tiene establecidas y que se  consideran mínimas.

Las instalaciones de los Centros están gestionadas allí donde existan, por un sistema de gestión centralizada que servirá de ayuda para realizar las revisiones preventivas, verificándose a la vez su propio funcionamiento.

El adjudicatario entregará con una frecuencia mensual la planificación de las visitas y las gamas a realizar en cada instalación en cada centro.

3.2.3.- Mantenimiento correctivo

Consistirá en la reparación o sustitución si aquélla no fuera posible, de las partes o elementos averiados de las instalaciones objeto del servicio. Este criterio será válido también en el caso de que en el transcurso de una revisión periódica y a criterio del adjudicatario y de la Administración, fuese necesario sustituir alguna parte o elemento. Asimismo, también quedan incluidas aquellas modificaciones o actuaciones que mejoren el estado o rendimiento de las instalaciones, optimizando su funcionamiento y mejorando su fiabilidad.

El mantenimiento correctivo será realizado sobre la totalidad de las instalaciones descritas en el apartado 3.1, realizándose sobre las mismas todo tipo de actuaciones tendentes a su reparación y puesta en servicio en los plazos más exiguos posibles, debiendo personarse el adjudicatario en el lugar de la avería en un plazo máximo de dos horas a partir de la comunicación por parte de la Administración en caso de avería urgente y de 24 horas de lunes a viernes o dentro del primer día laborable, en sábados, domingos, y festivos para el resto de casos.

La Administración en sus avisos de asistencia a la empresa adjudicataria indicará el nivel de urgencia de dicha asistencia. El nivel de urgencia vendrá determinado por las consecuencias que la avería  pudiera provocar influyendo en la seguridad, habitabilidad y operatividad del Centro afectado. A modo de ejemplo indicamos algunas de las situaciones que consideramos urgentes:

- Fallo en el suministro general de corriente

- Fallo en las alimentaciones de los sistemas de seguridad y comunicaciones

- Fallos en los sistemas de aperturas/cierres de puertas indispensables para la seguridad y el correcto funcionamiento del Centro

- Indicaciones de fallo, alarma de SAI

- Indicaciones de fallo, alarma del grupo electrógeno

- Fallo en suministro eléctrico parcial en zonas operativas

- Fallos en los sistemas de climatización que afecten a equipos necesarios para el funcionamiento del Centro

- Fallos en el sistema de climatización en condiciones extremas de temperatura

- Fallos en la alimentación a elevadores

Si las reparaciones implicaran parada de equipos o instalaciones, o riesgo de parada sobre otras instalaciones subsidiarias en marcha, se requerirá la autorización previa de la Administración y serán realizadas en los horarios más idóneos a su juicio.

La reparación de las averías de equipos e instalaciones deberá ser resuelta por el adjudicatario en una plazo no superior a 24 horas. Si por la índole de la avería la reparación requiriese mayor plazo, el adjudicatario deberá notificarlo razonadamente a la Administración, reservándose ésta la facultad de comprobación, y si se trata de un equipo o componente, el adjudicatario sustituirá temporalmente el averiado por otro de similares o superiores prestaciones siempre que la decisión sea de reparación.

El adjudicatario elaborará un parte para cada una de las intervenciones (soporte informático), incluyendo horas de trabajo, materiales utilizados y descripción pormenorizada de lo realizado. Igualmente dispondrá de un registro informatizado de los avisos recibidos, a disposición de la Administración. Este parte será válido, únicamente si está visado por el responsable designado por la Administración. La entrega al responsable de la Administración del citado parte, no excederá nunca de 48 horas, contadas desde el aviso al adjudicatario de la avería.

Los concursantes definirán en su oferta el contenido y mecánica de actuaciones en este campo o sistema operativo a desarrollar, tanto desde el punto de vista de tareas como de documentación necesaria para llevarlas a cabo.

3.2.4.- Mantenimiento técnico-legal

El mantenimiento técnico-legal será realizado sobre aquellas instalaciones que, de acuerdo a las especificaciones de los reglamentos, tanto de carácter general, comunitario, estatal o autonómico, de obligado cumplimiento, lo requieran.

A estos efectos el adjudicatario elaborará, en un plazo de un (1) mes, un Manual de mantenimiento técnico-legal que recoja las instalaciones afectadas y el sistema operativo a desarrollar, de acuerdo a su oferta, desde el punto de vista de tareas y de documentación para llevarlas a cabo. Propondrá en su oferta el programa de actuación de mantenimiento legal que estime adecuado teniendo en cuenta estas bases técnicas y, en especial, el apartado 3.1.

Será responsabilidad del adjudicatario la notificación a la administración de cualquier cambio de la legislación durante la vigencia del contrato que obligara a la modificación total o parcial de las instalaciones.

- MEDIOS PERSONALES

Para la realización de los trabajos que son objeto de este concurso, el adjudicatario destinará al contrato el personal siguiente:

1.- 	El personal para atender el servicio de Mantenimiento Preventivo y cuya relación numérica será inicialmente la propuesta por el adjudicatario en su oferta. No obstante, será siempre el suficiente a juicio de la Administración para la más eficaz prestación del servicio.

2.- 	Equipos de respuesta  rápida compuestos por especialistas específicos y que deberán acudir a cualquier Centro de la CAPV objeto del servicio en caso de emergencia por parada o avería de alguna parte de las instalaciones contratadas o por la realización de alguna operación de mantenimiento que implique especial riesgo. El ofertante indicará la composición de dichos equipos señalando número, categoría y cualificación profesional, y el tiempo de respuesta del mismo.

Deberá disponer de un sistema de recepción de avisos durante las 24 horas del día, 365 días al año con cobertura permanente en toda la CAPV y de medios de comunicación adecuados para la localización de los equipos de respuesta rápida: teléfono 24 horas, emisora-receptora, busca-personas, etc.

3.-	Responsable técnico directo del Contrato, titulado de grado medio o superior, que lleve la coordinación, dirección técnica del presente contrato y preste el asesoramiento técnico y legal sobre la totalidad de las instalaciones a mantener. El ofertante indicará el grado de dedicación que prevé para este responsable, así como una previsión de organización y frecuencia de visitas a cada Centro. En casos de emergencia su presencia podrá ser requerida a cualquier hora del día y de la noche, todos los días del año.

4.- 	Personal administrativo que dedicará al Contrato, para los trabajos relacionados en el apartado 3.2, así como para la mayor, más ágil y permanente información.

5.- 	Asistencia técnica. Como complemento a estos medios, el ofertante indicará el organigrama de su empresa, resaltando la posibilidad y disponibilidad de sus cuadros técnicos para prestar asistencia técnica complementaria, cuantificándolos por cada especialidad.

En su oferta, definirá claramente el organigrama y la composición de cada uno de estos grupos indicando expresamente:

- Número, dedicación, categoría, experiencia y titulación, considerando que en vacaciones y ausencias se sustituirán los titulares.

- La composición, ubicación y tiempo de respuesta del equipo de respuesta rápida respecto a cada Centro.

- La titulación, curriculum y dedicación del responsable o responsables técnicos.

- MEDIOS MATERIALES

5.1.- MATERIALES Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO

Dentro de los materiales empleados en el mantenimiento de las instalaciones distinguiremos los fungibles y consumibles, que los definiremos como sigue.

Los materiales fungibles

Se consideran materiales fungibles aquellos que forman parte de un equipo o instalación, tienen una duración de vida corta y un reducido precio unitario. Los materiales fungibles enumerados de una forma no exhaustiva son los siguientes:

- Prensaestopas

- Juntas de pequeño diámetro

- Tornillos de pequeño tamaño

- Clavos

- Fusibles de pequeño calibre

- Lámparas de señalización

Los materiales consumibles

Se consideran materiales consumibles aquellos que aún no formando parte de la instalación son necesarios para su funcionamiento o mantenimiento. Los materiales consumibles enumerados de forma no exhaustiva son los siguientes:

- Aceites y grasas para lubricación

- Productos de limpieza

- Electrodos

- Discos de esmeril

- Papeles de lija

- Teflón

- Pinturas

- Gases para oxicorte (oxígeno, acetileno)

- Agua destilada

- Gases refrigerantes

- Material para filtros

Tanto los materiales fungibles como los consumibles serán por cuenta del adjudicatario y deberá disponer de un stock mínimo para la correcta y eficaz prestación del servicio.

Asimismo, el adjudicatario aportará la herramienta, equipos de medida y demás equipos auxiliares, incluidos vehículos, necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones.

La relación de vehículos, materiales, herramientas y equipos, por especialidades técnicas, que el adjudicatario pone a disposición del contrato, deberá indicarse en la oferta.

El adjudicatario deberá disponer de una aplicación informática  GMAO de gestión integral  del mantenimiento de edificios, donde se podrán gestionar los siguientes conceptos, tanto para el mantenimiento preventivo como para el correctivo y técnico-legal

- Avisos recibidos

- Generación de ordenes de trabajo

- Registro de partes de trabajo

- Cierre de ordenes de trabajo

- Consultas y elaboración de informes del mantenimiento desarrollado

La Administración tendrá acceso a la aplicación a través de Internet para realizar cualquier consulta del mantenimiento desarrollado

La aplicación informática GMAO deberá estar diseñada, instalada y operativa  en el momento de la oferta  desarrollando el mantenimiento en algún contrato con empresas de similares características, lo cual se podrá comprobar por parte de  la Administración en el periodo de estudio de las ofertas

Igualmente, estará obligado el contratista a disponer de los medios, métodos y  elementos de protección, tanto para las instalaciones como para el personal, debiendo cumplir escrupulosamente todo lo legislado en materia de Prevención de Riesgos Laborales, presentando con la debida antelación a la Administración la documentación siguiente:

- Documento que justifique la información a los trabajadores

- Documento que justifique  la formación a los trabajadores

- Documento de recibí de entrega de equipos de protección individual a los trabajadores

- Informe  médico de aptitud  del trabajador

-Autorizaciones de manejo de maquinaria y/o vehículos

- Justificación del personal ( TC s )

-Justificante de petición de documentación de Seguridad a las Subcontratas

5.2.- MATERIALES DE EQUIPOS E INSTALACIONES

Los materiales propios de equipos o instalaciones, excepto los fungibles y consumibles, serán todos aquellos que ocupan un lugar permanente en el equipo o instalación y resulte necesario sustituirlo por rotura, desgaste o incorrecto funcionamiento. No son objeto de este contrato los materiales de un importe superior a mil (1000) euros

El ofertante indicará en su oferta un descuento medio a aplicar sobre el precio PVP de las tarifas de los distintos materiales de precio unitario igual o inferior a mil (1.000,-) euros, incluidos tasas, arbitrios, IVA, etc… puestos en el Centro objeto del servicio, y vendrá obligado a suministrarlos de acuerdo a dicha oferta.

Todo gasto producido por este concepto, deberá ser aprobado por la Administración.

5.3.- ALMACÉN DE REPUESTOS

El licitador deberá indicar en su oferta, la gestión de almacenes de repuestos en la CAPV a realizar para este contrato. Igualmente indicarán los almacenistas con los que trabaja habitualmente según el tipo de materiales de que se trate.

Los almacenes y depósitos de herramienta estarán ubicados en dependencias del adjudicatario, no teniendo la Administración obligación de facilitar superficies a tal efecto.

- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

6.1.- NORMATIVA

Todas las operaciones de mantenimiento objeto de este contrato estarán sujetas a las normas y recomendaciones vigentes para cada tipo de instalación de que se trate, cuya descripción no exhaustiva indicamos a continuación.

- Reglamento electrotécnico de baja tensión

- Reglamento de instalaciones petrolíferas

- Reglamento de instalaciones térmicas en la edificación

- Reglamento de seguridad en plantas e instalaciones frigoríficas

- Reglamento de aparatos a presión

- Normas tecnológicas de la edificación

- Normas y ordenanzas municipales que afecten a las instalaciones objeto de este contrato

- RD 865/2003 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la lagionelosis

El adjudicatario queda igualmente obligado al más estricto cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la normativa vigente de seguridad y salud. A tal efecto, nombrará un responsable directo en esta materia, que podrá ser el propio del contrato.

El adjudicatario estará obligado a llevar al día los libros de mantenimiento oficiales que actualmente se exigen para determinado tipo de instalaciones, así como los que se pudieran exigir durante la duración del contrato.

6.2.- AUTORIZACIÓN ACCESO A LOS CENTROS Y NORMATIVA INTERNA DE PERSONAL

Todo el personal del adjudicatario deberá cumplir los requisitos de acceso a los Centros que determina el Departamento de Interior, así como toda la normativa interna establecida en ellos.

En sus visitas a los centros, el personal del adjudicatario se dirigirá en primera instancia , a los interlocutores establecidos por la Administración para cada centro

El personal referido deberá estar debidamente uniformado de modo que se identifique claramente la empresa a la que representa.

La administración podrá solicitar al adjudicatario el cambio de personal que preste servicios en el mismo si considera que no se adapta de forma adecuada al espíritu indicado en el apartado 2, párrafo 2º, o bien no cumpla las normas vigentes en el Centro, o bien por una manifiesta y reiterada dejación en la prestación del servicio encomendado.

- INFORME MENSUAL DEL SERVICIO

Independientemente de los informes que diariamente el adjudicatario debe aportar a la Administración a través de los distintos soportes y documentos, el responsable técnico del contrato deberá elaborar con carácter mensual, dentro de los 10 primeros días del mes, un informe donde se recogerán los trabajos y tareas ejecutados de acuerdo con la organización del servicio.

Este informe tendrá una estructura fija y permanente y recogerá como mínimo:

- Datos relativos a la actividad. Servicios realizados por tipos de mantenimiento: averías, inspecciones preventivas o legales, etc. y desglose por oficios, así como índice de ocupación por tareas.

- Datos técnicos: rendimientos, instalaciones, niveles de seguridad, etc.

- Datos económicos y energéticos: materiales, consumos de energía, costes relativos por tipo de mantenimiento

Este informe será básicamente una base de datos que resuma y refleje de forma clara y comprensible el estado y actuaciones realizadas sobre las distintas instalaciones. Cada concursante expondrá el esquema de informe que considera más adecuado, si bien, su contenido deberá ser aprobado por la Administración. Una copia de este informe se remitirá a la Administración.

ANEXO I

LISTADO DE CENTROS

Azkoitia

Balmaseda

Basauri

Beasain

Eibar

Muskiz

Ondarroa

Zumárraga

Centro: Azkoitia

Instalación eléctrica

Potencia contratada: 50 kW

Acometida: Baja tensión 380 v – 50 Hz

Mejora del factor de potencia

1 Batería de condensadores

Distribución:

Las alimentaciones a los distintos receptores se distribuyen a través de los siguientes cuadros:

Cuadro de acometida

Cuadro de contadores

Cuadro de distribución general

Cuadro de tierras

Cuadro de fuerza planta baja

Cuadro de alumbrado planta baja

Cuadro de fuerza semisótano

Cuadro de alumbrado semisótano

Cuadro de fuerza planta primera

Cuadro de alumbrado planta primera

Cuadro de alumbrado exterior

Cuadro de sala de equipos

Cuadro de taller mecánico

Cuadro de compresor aire comprimido

Cuadro de bombas de achique

Cuadro de alumbrado parking

Cuadro de alumbrado zona detenidos

Cuadro de telefonía

Cuadro de comunicaciones

Cuadro auxiliar G.E.

Equipos auxiliares:

1 Grupo electrógeno marca Caterpilar mod. 3304-SR4

1 depósito de gasoil grupo electrógeno

1 Equipo SAI marca Jema mod. F-2540

Cuadro de by-pass SAI

Cuadro de distribución SAI

Alumbrado

Interior, normal y emergencia

Exterior, focos, farolas

Tomas de fuerza

Enchufes suministro normal

Enchufes SAI

Instalación TV

Compuesto por mástil, antena, mezclador, amplificador, repartidor y tomas distribuidas en algunos despachos y salas de reuniones o zonas de trabajo.

Climatización

###### Calefacción taller

1 Aéreo termo eléctrico

###### Producción ACS

2 Calentadores de agua eléctricos

###### Aire acondicionado

1 Cuadro aire acondicionado

8 Bombas de calor marca Daikin mod.

RY35CJV1 (1)

RJXY10GY1 (2)

RJXY8GY1 (3)

RJXY5 (2)

45 Unidades interiores mod.

FTY353CV1 (1)

FXYC25GV1 (10)

FXYC32GV1 (4)

FXYC40GV1 (8)

FXYC63GV1 (7)

FXYC32HJ7V1 (2)

FXYC40HJ7V1 (1)

FXYC25HJ7V1 (2)

FXYC20GV1 (10)

###### Extractores

1 cuadro extracción vestuarios

1 cuadro extractor aseos planta baja y primera

1 extractor aseos planta baja y primera

1 extractor zona detenidos

1 extractor semisótano

1 extractor vestuarios

2 extractores parking

Conductos

###### Deshumidificación

3 Deshumidificadores marca Munters mod. M-120

Puertas

Puertas con accionamiento eléctrico

Cuadro de puertas

Pupitre de puertas

Puertas interiores y exteriores

Gestión centralizada

Las instalaciones eléctrica y de climatización están gestionados por un sistema Johnson Controls.

Centro: Balmaseda

Instalación eléctrica

Potencia contratada: 70 kW

Acometida: Baja tensión 380 KV – 50 Hz

Distribución:

Las alimentaciones a los distintos receptores se distribuyen a través de los siguientes cuadros:

Cuadro de acometida

Cuadro de contadores

Cuadro de general fuerza y alumbrado

Cuadro de taller

Cuadro de distribución alumbrado

Cuadro de distribución fuerza

Cuadro de general edificio nuevo

Cuadro de fuerza planta baja

Cuadro de fuerza zona de estar

Cuadro de alumbrado planta baja

Cuadro de telefonía

Cuadro de lavadero

Cuadro de fuerza planta baja edificio nuevo

Cuadro de fuerza planta primera

Cuadro de fuerza sótano edificio nuevo

Cuadro de alumbrado planta baja edificio nuevo

Cuadro de alumbrado planta primera

Cuadro de escaleras

Cuadro de alumbrado exterior

Cuadro de sala equipos

Cuadros de tomas de corriente parking (2)

Equipos auxiliares:

1 Grupo electrógeno marca Perkins con alternador Lancor mod. C-344A3

1 depósito de gasoil grupo electrógeno

Bomba llenado tanque GE

Cuadro de transferencia SUE

1 Equipo SAI marca Jema OFTM-150

Cuadro de by-pass SAI

Cuadro de distribución SAI

Alumbrado

Interior, normal y emergencia

Exterior, focos, farolas

Tomas de fuerza

Enchufes suministro normal

Enchufes SAI

Instalación TV

Compuesto por mástil, antena, mezclador, amplificador, repartidor y tomas distribuidas en algunos despachos y salas de reuniones o zonas de trabajo.

Pararrayos

1 Pararrayos

Climatización

###### Calefacción, Aire acondicionado y ACS

1 caldera calefacción Indelcasa ECO-THERM 135P

1 caldera ACS Schafer Inter DVM-30-38

1 cuadro calefacción taller

1 cuadro calefacción y ACS

1 depósito gasoil calefacción

Depósito de acumulación de ACS , vasos  de expansión , intercambiador de calor , grupo de presión, radiadores

5 unidades exteriores Daikin mod.

RSX8GY1 (2)

RSXY8HJ7W1 (1)

RSXY10HJ7W1 (2)

35 unidades interiores Daikin mod.

FXYL40GV1 (1)

FXYL25GV1 (7)

FXYL25G (1)

FXYC63GV1 (2)

FXYF32HJV1 (18)

FXYF50HJV1 (1)

FXYF40HJV1 (3)

FXYF20HJ7V1 (2)

6 Unidades interiores Gould Aircoil

1 unidad interior Gould Aircoil VCA15TSE/FU-D

2 aerotermos taller mecánico Roca Unitermo UL-210

1 cuadro general aire acondicionado y extracción

1 cuadro aire acondicionado

1 cuadro aire acondicionado edificio nuevo

Tuberías, bombas, válvulas, instrumentación

###### Extracción/ventilación

1 cuadro extracciones

2 extractores aseos

1 extractor general planta baja

1 extractor general planta primera

2 extractores vestuarios

1 extractor almacén

1 extractor archivo

###### Deshumidificación

1 Deshumidificador marca Munters mod. M-120

Puertas

Puertas con accionamiento eléctrico

Control de puertas

Pupitre de puertas

1 cuadro general puertas

Puertas interiores y exteriores

Gestión centralizada

Las instalaciones eléctrica y de climatización están gestionados por un sistema Johnson Controls.

Centro: Basauri

Instalación eléctrica

Potencia contratada: 90 kW

Acometida: Alta tensión 13,2 KV – 50 Hz

Mejora del factor de potencia

1 Batería de condensadores

Distribución:

Las alimentaciones a los distintos receptores se distribuyen a través de los siguientes cuadros:

Cuadro de contadores

Cuadro de distribución general

Cuadro de batería de condensadores

Cuadro de fuerza sótano

Cuadro de fuerza planta baja

Cuadro de fuerza planta primera

Cuadro de taller mecánico

Cuadro de sala de equipos

Cuadro de alumbrado urbanización

Cuadro de alumbrado parking

Cuadro de alumbrado sótano

Cuadro de alumbrado planta baja

Cuadro de alumbrado planta primera

Cuadro de fuerza sistemas

Cuadro de tierras

Cuadro de alumbrado escaleras

Cuadro de alumbrado zona detenidos

Cuadro de vestuarios

Cuadro de comunicaciones

Cuadro de zona de estar

Cuadro de terraza

Cuadro de lavadero

Cuadro auxiliar de bombas

Cuadro de telefonía

Equipos auxiliares:

1 Grupo electrógeno marca Caterpilar mod. 3304-SR4

1 depósito de gasoil grupo electrógeno

Bomba llenado tanque GE

Cuadro de transferencia SUE

1 cuadro de sala de grupo electrógeno

1 Equipo SAI marca Merlin Gerin Galaxy 3000

Cuadro de distribución SAI

Cuadro de by-pass SAI

Alumbrado

Interior, normal y emergencia

Exterior, focos, farolas

Tomas de fuerza

Enchufes suministro normal

Enchufes SAI

Instalación TV

Compuesto por mástil, antena, mezclador, amplificador, repartidor y tomas distribuidas en algunos despachos y salas de reuniones o zonas de trabajo.

Climatización

###### Aire acondicionado y ACS

1 Cuadro de aire acondicionado

1 cuadro de fuerza bombas recirculación climatización

1 cuadro de fuerza bomba de calor

1 cuadro de fuerza bombas primarias bomba calor

1 cuadro de mando de fancoils

1 bomba calor climatización CRV BCHN2-AW-C2070BNS

9 Calentadores eléctricos de agua

1 Unidad exterior recepción Carrier mod. 38 QY020700-21

1 Unidad interior recepción Carrier mod. 40FQA020W700-21

47 Unidades interiores Gould Aircoil mod.

NUC600 (9)

NUC 800 (9)

NUC 200 (10)

NUC 400 (18)

NUC 300 (1)

1 climatizadora vestuarios Wolf KG 63/9293

1 cuadro climatizadora vestuarios

1 climatizadora primario Wolf KG100/9293

1 cuadro climatizadora primario

1 cuadro compuertas cortafuego

Tuberías, bombas, válvulas, instrumentación

###### Extracción/ventilación

4 extractores servicios

2 extractor taller mecánico

1 extractor laboratorio fotográfico

1 extractor sala cuadros aire acondicionado

1 extractor sala cuadros generales

1 extractor garaje

1 extractor centro de alta

1 extractor sala de SAI

###### Deshumidificación

1 Deshumidificador marca Munters mod. M-120

Puertas

Puertas con accionamiento eléctrico

Cuadro de puertas

Pupitre de puertas

Puertas interiores y exteriores

Instalaciones de achique

Bombas de achique

2 grupos dobles de bombas sumergibles marca Itur

2 cuadros bombas de achique

Gestión centralizada

Las instalaciones eléctrica y de climatización están gestionados por un sistema Johnson Controls.

Centro: Beasain

Instalación eléctrica

Potencia contratada: 29 kW

Acometida: Baja tensión 380 v – 50 Hz

Mejora del factor de potencia

1 Batería de condensadores

Distribución:

Las alimentaciones a los distintos receptores se distribuyen a través de los siguientes cuadros:

Cuadro de acometida

Cuadro de contadores

Cuadro de sobretensiones

Cuadro de fusibles generales

Cuadro de interruptor general

Cuadro de distribución general nº 1

Cuadro de distribución general nº 2

Cuadro de sótano edificio nuevo

Cuadro de planta baja edificio nuevo

Cuadro de planta primera edificio nuevo

Cuadro de planta segunda edificio nuevo

Cuadro de taller mecánico

Cuadro de general distribución edificio viejo

Cuadro de alumbrado planta segunda edificio viejo

Cuadro de fuerza planta segunda edificio viejo

Cuadro de alumbrado ático

Cuadro de comunicaciones

Cuadro distribución SAI

Cuadro de contactores alumbrado planta segunda edificio viejo

Cuadro de contactores alumbrado taller mecánico

Cuadro de focos Socelec edificio nuevo

Cuadro distribución SAI a plantas

Cuadro fuerza maq. Lavado y enchufes

Cuadro de SAI-fuerza

Cuadro de planta baja edificio viejo

Equipos auxiliares:

1 Grupo electrógeno marca Caterpilar mod. 3304-SR4

1 depósito de gasoil grupo electrógeno

Bomba llenado tanque GE

Cuadro de transferencia SUE

1 Equipo SAI marca Merlin Gerin  mod. Maxipac SMX 10000

Cuadro de distribución SAI

Alumbrado

Interior, normal y emergencia

Exterior, focos, farolas

Tomas de fuerza

Enchufes suministro normal

Enchufes SAI

Instalación TV

Compuesto por mástil, antena, mezclador, amplificador, repartidor y tomas distribuidas en algunos despachos y salas de reuniones o zonas de trabajo.

Climatización

###### Calefacción y ACS

1 Caldera calefacción marca Indelcasa mod. ECO/60P

1 Caldera ACS marca Indelcasa mod. ECO/60P

2 Calentadores de agua eléctricos

1 Depósito gasoil

1 cuadro de calefacción y ACS

Depósito de ACS, vasos de expansión intercambiador de calor , grupo de presión , radiadores

Tuberías, bombas, válvulas, instrumentación .

Aire acondicionado

3 Unidades exteriores Daikin mod.

MA90CJ7V1 (2)

RY35D7V1 (1)

7 Unidades interiores Daikin mod.

FT353CDB7V1 (3)

FT253CDB7V1 (2)

FT453CDB7V1 (1)

FCVY353D7V1 (1)

###### Extracción/ventilación

1 extractor sala calderas

1 extractor sala grupo electrógeno

1 extractor zona detenidos

###### Deshumidificación

1 Deshumidificador marca Munters mod. M-120

###### Puertas

Puertas con accionamiento eléctrico

Cuadro de puertas

Pupitre de puertas

Puertas interiores y exteriores

Instalaciones de achique

Bombas de achique

1 grupo doble de bombas sumergibles marca Itur

1 cuadro eléctrico

Gestión centralizada

Las instalaciones eléctrica y de climatización están gestionados por un sistema Johnson Controls.

Centro: Eibar

Instalación eléctrica

Potencia contratada: 50 kW

Acometida: Baja tensión 380 KV – 50 Hz

Mejora del factor de potencia

1 Batería de condensadores

Distribución:

Las alimentaciones a los distintos receptores se distribuyen a través de los siguientes cuadros:

Cuadro de acometida

Cuadro de contadores

Cuadro de sobretensiones

Cuadro de distribución  general

Cuadro de distribución fuerza

Cuadro de distribución alumbrado

Cuadro de transformadores de intensidad

Cuadro de alumbrado planta baja

Cuadro de alumbrado entreplanta

Cuadro de alumbrado planta primera

Cuadro de alumbrado planta segunda

Cuadro de alumbrado planta tercera

Cuadro de alumbrado exterior

Cuadro de alumbrado escalera

Cuadro de fuerza planta baja

Cuadro de fuerza entreplanta

Cuadro de fuerza planta primera

Cuadro de fuerza planta segunda

Cuadro de fuerza planta tercera

Cuadro de taller mecánico

Cuadro de sala de calderas

Cuadro de sala grupo electrógeno

Cuadro de sala de equipos (2)

Cuadro de alimentación ascensor

Cuadro de telefonía

Cuadro de comunicaciones

Cuadro de zona detenidos

Cuadros de alumbrado parking (2)

Equipos auxiliares:

1 Grupo electrógeno marca Caterpilar 3114

1 depósito de gasoil grupo electrógeno

Bomba llenado tanque GE

Cuadro de transferencia

1 Equipo SAI marca Merlin gerin mod. Maxipac SXM 10000

Cuadro de distribución SAI

Alumbrado

Interior, normal y emergencia

Exterior, focos, farolas

Tomas de fuerza

Enchufes suministro normal

Enchufes SAI

Instalación TV

Compuesto por mástil, antena, mezclador, amplificador, repartidor y tomas distribuidas en algunos despachos y salas de reuniones o zonas de trabajo.

Pararrayos

1 Pararrayos

Climatización

###### Calefacción, Aire acondicionado y ACS

1 caldera calefacción Viessman Paromat Duplex PD-010

1 caldera  ACS Viesman Vitola Biferral VEA-22

1 cuadro control calefacción y ACS

1 depósito gasoil calefacción

1 aerotermo taller Delta Neu

Depósito de ACS, vasos de expansión, intercambiador de calor, grupo de presión radiadores

1 cuadro aire acondicionado

1 cuadro aire acondicionado planta 3ª

7 unidades exteriores Daikin mod.

RSX10GY1 (3)

RSX8GY1 (2)

RSX8HJY1 (1)

RSX5HJY1 (1)

50 unidades interiores Daikin mod.

FXYC50HJ7V1 (2)

FXYC63HJ7V1 (2)

FXYC32HJ7V1 (2)

FXYC32HJV1 (1)

FXYC25HJ7V1 (1)

FXYC63GV1 (5)

FXYC25GV1 (10)

FXYS40GV1 (1)

FXYC40GV1 (5)

FXYC25GC1 (1)

FXYS25GV1 (2)

FXYC32GV1 (1)

FXYL40GV1 (1)

FXYL25GV1 (6)

FXYS50KJV1 (1)

FXYS63KJV1 (1)

FXYC25KV1 (1)

FXYC25K7V1 (2)

FXY40KJV1 (1)

FXYC63K7V1 (1)

FXYC50K7V1 (1)

FXYCK7V1 (1)

FXYC40KV1 (1)

Tuberías, bombas, válvulas, instrumentación

###### Extracción/ventilación

6 extractores aseos

1 extractor general dependencias documentación

1 cuadro extractor dependencias documentación

1 extractor general planta tercera

1 ventilador aire primario planta tercera

2 extractores generales planta segunda

1 extractor sala reuniones planta segunda

1 extractor general planta primera

1 extractor aula

2 extractores vestuarios

1 extractor sala atestados

1 extractor parking

1 extractor oficina mecánico

1 cuadro extracciones

1 cuadro extracción parking

1 extractor garaje

1 extractor zona detenidos

1 ventilador aire primario

1 extractor segunda planta

1 ventilador impulsión segunda planta

1 extractor escalera

Detección de CO

Centralita

Detectores

###### Deshumidificación

1 Deshumidificador marca Munters mod. M-120

Puertas

Puertas con accionamiento eléctrico

Control de puertas

Pupitre de puertas

Puertas interiores y exteriores

Gestión centralizada

Las instalaciones eléctrica y de climatización están gestionados por un sistema Johnson Controls.

Centro: Muskiz

Instalación eléctrica

Potencia contratada: 70 kW

Acometida: Alta tensión 13,2 KV – 50 Hz

Mejora del factor de potencia

1 Batería de condensadores

Distribución:

Las alimentaciones a los distintos receptores se distribuyen a través de los siguientes cuadros:

Cuadro de contadores

Cuadro de sobretensiones

Cuadro de general

Cuadro de distribución general

Cuadro de fuerza general

Cuadro de alumbrado general

Cuadro de fuerza sala calderas

Cuadro de auxiliar sala grupo electrógeno

Cuadro de taller mecánico

Cuadro de fuerza semisótano

Cuadro de fuerza planta baja

Cuadro de fuerza planta primera

Cuadro de sala de equipos

Cuadro de alumbrado semisótano

Cuadro de alumbrado planta baja

Cuadro de alumbrado planta primera

Cuadro de alumbrado urbanización

Cuadro de escaleras (2)

Cuadro de fuerza lavadero (2)

Cuadro de zona detenidos

Cuadro de zona de estar

Cuadro de telefonía

Cuadro de comunicaciones

Equipos auxiliares:

1 Grupo electrógeno marca Caterpilar mod. 3114-7C7149

1 depósito de gasoil grupo electrógeno

Bomba llenado tanque GE

Cuadro de transferencia SUE

1 Equipo SAI marca Jema F-2540

Cuadro de by-pass SAI

Cuadro distribución SAI

Alumbrado

Interior, normal y emergencia

Exterior, focos, farolas

Tomas de fuerza

Enchufes suministro normal

Enchufes SAI

Instalación TV

Compuesto por mástil, antena, mezclador, amplificador, repartidor y tomas distribuidas en algunos despachos y salas de reuniones o zonas de trabajo.

Climatización

###### Aire acondicionado y ACS

1 cuadro control ACS

1 bomba calor ACS Daikin mod. UWGA15AYE

1 cuadro general aire acondicionado

1 cuadro aire acondicionado semi sótano

1 cuadro contador consumo aire acondicionado

8 unidades exteriores Daikin mod.

RSXY5GY1 (1)

RSXY8GY1 (3)

RSXY10GY1 (4)

38 Unidades interiores Daikin mod.

FXYS63GV1 (2)

FXYS125GV1 (6)

FXYS25GV1 (1)

FXYS40GV1 (1)

FXYC25GV1 (17)

FXYC32GV1 (4)

FXYC63GV1 (4)

FXYC40GV1 (3)

Tuberías, bombas,  válvulas, instrumentación

###### Extracción/ventilación

1 cuadro general extracciones

1 cuadro extracción zona detenidos

1 extractor archivo/almacén sótano

1 extractor general zona detenidos

1 extractor hall

1 extractor despachos planta baja

1 extractor aula

1 extractor zona de estar

1 extractor sala reuniones

1 extractor sala equipos

1 extractor despacho planta primera

2 extractores vestuarios

5 extractores aseos

###### Deshumidificación

1 Deshumidificador marca Munters mod. M-120

Puertas

Puertas con accionamiento eléctrico

Control de puertas

Pupitre de puertas

1 cuadro fuerza puertas

Puertas interiores y exteriores

Instalaciones de achique

Bombas de achique

2 grupos dobles de bombas sumergibles Itur

2 cuadros bombas

Gestión centralizada

Las instalaciones eléctrica y de climatización están gestionados por un sistema Johnson Controls.

Centro: Ondarroa

Instalación eléctrica

Potencia contratada: 90 kW

Acometida: Alta tensión 13,2 KV – 50 Hz

Mejora del factor de potencia

1 Batería de condensadores

Distribución:

Las alimentaciones a los distintos receptores se distribuyen a través de los siguientes cuadros:

Cuadro de contadores

Cuadro de tierras

Cuadro de general

Cuadro de distribución general

Cuadro de taller mecánico

Cuadro de fuerza sótano

Cuadro de fuerza planta baja

Cuadro de fuerza planta primera

Cuadro de fuerza planta segunda

Cuadro de distribución servicio socorrido

Cuadro de sala de equipos

Cuadro de alumbrado sótano

Cuadro de alumbrado planta baja

Cuadro de alumbrado planta primera

Cuadro de alumbrado planta segunda

Cuadro de alumbrado exterior

Cuadro de alumbrado zona detenidos

Cuadros de tomas de corriente taller (6)

Cuadro de telefonía

Alumbrado

Interior, normal y emergencia

Exterior, focos, farolas

Tomas de fuerza

Enchufes suministro normal

Enchufes SAI

Equipos auxiliares:

1 Grupo electrógeno marca Caterpilar mod. 3304-SR4

1 depósito de gasoil grupo electrógeno

Bomba llenado tanque GE

Cuadro de transferencia SUE

1 cuadro de sala de grupo electrógeno

1 Equipo SAI marca Siel Lopower

Cuadro de distribución SAI

Cuadro de by-pass SAI

Instalación TV

Compuesto por mástil, antena, mezclador, amplificador, repartidor y tomas distribuidas en algunos despachos y salas de reuniones o zonas de trabajo.

Pararrayos

1 Pararrayos

Climatización

###### Aire acondicionado y ACS

3 aerotermos eléctricos Electrifon RMO-9

2 aerotermos Wolf

1 bomba de calor Carrier 30DQ-060-0018-EE

1 bomba calor Carrier 38CH018A7CP

2 bombas de calor Carrier 42KQD018-703-40

1 bomba de calor Carrier 42KQB18-703-40

1 climatizadora de aire primario GRV CM 0.5

1 cuadro de climatización

1 cuadro de regulación climarizadora

7 Calentadores eléctricos de agua

1 Unidad interior Tecnivel mod. FAT-1

19 Unidades interiores Interclisa mod.

FBH-2 (1)

FBH-127 (3)

FBH-87 (1)

FBH-8 (3)

FMV-2 (2)

FMV-3 (1)

FMV-7 (4)

FMV-27 (2)

FMV-37 (2)

23 Unidades interiores Carrier mod.

42WKC004-703-40 (17)

42WKC008-703-40 (4)

42KQB018-703-40 (2)

Tuberías, bombas, válvulas, instrumentación

###### Extracción/ventilación

2 ventiladores extractores garaje

1 ventilador impulsión planta baja

1 ventilador impulsión plantas primera y segunda

2 extractor vestuarios

4 extractor aseos

1 extractor recepción

1 extractor zona detenidos

Detección de CO

Centralita

Detectores

###### Deshumidificación

1 Deshumidificador marca Munters mod. M-120

Puertas

Puertas con accionamiento eléctrico

Control de puertas

Pupitre de puertas

Puertas interiores y exteriores

Instalaciones de achique

Bombas de achique

1 grupo doble de bombas sumergibles

1 cuadro bombas de achique

Centro: Zumárraga

Instalación eléctrica

Potencia contratada: 30 kW

Acometida: Baja tensión 380 KV – 50 Hz

Mejora del factor de potencia

1Batería de condensadores

Distribución:

Las alimentaciones a los distintos receptores se distribuyen a través de los siguientes cuadros:

Cuadro de acometida

Cuadro de contadores

Cuadro de sobretensiones

Cuadro de distribución general

Cuadro de transformadores intensidad

Cuadro de lavadero

Cuadro de taller mecánico (2)

Cuadro de sala de equipos

Cuadro de fuerza planta baja

Cuadro de alumbrado planta baja

Cuadro de fuerza planta primera

Cuadro de alumbrado planta primera

Cuadro de fuerza planta segunda

Cuadro de alumbrado planta segunda

Cuadro de fuerza y alumbrado planta tercera

Cuadro de comunicaciones

Cuadro de taller mantenimiento

Cuadro de toma de corriente exterior

Cuadro de transformador 24 v.

Cuadro de zona detenidos

Cuadro de alumbrado focos de fachada

Cuadro de alumbrado farolas exteriores

Equipos auxiliares:

1 Grupo electrógeno marca Caterpilar 3304-SR4

1 depósito de gasoil grupo electrógeno

Bomba llenado tanque GE

Cuadro de transferencia SUE

1 Equipo SAI marca Jema F0400

Cuadro de by-pass SAI

Cuadro de distribución SAI

Alumbrado

Interior, normal y emergencia

Exterior, focos, farolas

Tomas de fuerza

Enchufes suministro normal

Enchufes SAI

Instalación TV

Compuesto por mástil, antena, mezclador, amplificador, repartidor y tomas distribuidas en algunos despachos y salas de reuniones o zonas de trabajo.

Climatización

###### Calefacción, Aire acondicionado y ACS

1 caldera calefacción Teccal K-95

1 caldera ACS Teccal K-26

2 climatizadoras zona detenidos

1 cuadro control calefacción y ACS

1 depósito gasoil calefacción

1 Enfriadora marca Trane

30 Fan-coils marca Trane

Depósito de ACS, vasos de expansión, intercambiador de calor

Tuberías, bombas, válvulas, instrumentación

###### Extracción/ventilación

1 extractor sala equipos

1 cuadro extracción sala grupo electrógeno

1 cuadro extracción general

1 cuadro extracciones y fancoils

###### Deshumidificación

1 Deshumidificador marca Munters mod. M-120

Puertas

Puertas con accionamiento eléctrico

Control de puertas

Pupitre de puertas

Puertas interiores y exteriores

Gestión centralizada

Las instalaciones eléctrica y de climatización están gestionados por un sistema Johnson Controls.

##### ANEXO II

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Instalación eléctrica

Cuadros eléctricos

Operación	Frecuencia

Limpieza	Anual

Comprobación aparatos de medida	Anual

Comprobación señalización	Anual

Comprobación protecciones	Anual

Temperatura elementos	Anual

Apriete de conexiones	Anual

Medida de consumos	Anual

Identificación salidas	Anual

Líneas eléctricas

Operación	Frecuencia

Estado de cables	Anual

Estado de canalizaciones	Anual

Tierras

Operación	Frecuencia

Medida de resistencia	Anual

Alumbrado

Operación	Frecuencia

Estado de accionamientos	Trimestral

Estado de luminarias	Trimestral

Funcionamiento emergencias	Trimestral

Tomas de fuerza

Operación	Frecuencia

Estado de  tomas	Trimestral

Verificar servicio	Trimestral

Grupo electrógeno

Operación	Frecuencia

Limpieza del grupo/Engrase 	Mensual

Comprobación niveles	Mensual

Comprobación alarmas	Mensual

Comprobación baterías	Mensual

Funcionamiento (vacío y carga)	Mensual

Consumos	Mensual

Limpieza sala	Mensual

Llenado tanque	Mensual

Cambio aceite	s/necesidades

Cambio filtros	s/necesidades

Verificar cuadro de transferencia	Anual

SAI

Operación	Frecuencia

Limpieza	Anual

Comprobación baterías	Cuatrimestral

Funcionamiento en carga	Cuatrimestral

Puertas accionamiento eléctrico

Operación	Frecuencia

Comprobación batería	Trimestral

Estado puertas	Trimestral

Estado pupitre	Trimestral

Funcionamiento	Trimestral

Puertas exteriores

Operación	Frecuencia

Estado general	Trimestral

Engrase de elementos	Trimestral

Funcionamiento	Trimestral

Instalación de achique

Operación	Frecuencia

Estado cuadro  eléctrico	Trimestral

Funcionamiento señalización y boyas	Trimestral

Funcionamiento bombas	Trimestral

Consumos	Trimestral

Verificar cuadro eléctrico	Anual

Instalación de TV

Operación	Frecuencia

Estado elementos	Anual

Verificación de señales	Anual

Ajustes	Anual

Pararrayos

Operación	Frecuencia

Estado del soporte	Anual

Verificación de sujeción y continuidad del cable	Anual

Medida de resistencia a tierra	Anual

Instalaciones de climatización

Calderas

Operación	Frecuencia

Limpieza incluido sala	Mensual

Limpieza/cambio de filtros	Mensual

Comprobación parámetros de funcionamiento	Mensual

Comprobación elementos de protección 	Mensual

Comprobación estado aislante	Mensual

Comprobación fugas	Mensual

Comprobación consumo de combustible	Mensual

Comprobación consumo de agua	Mensual

Comprobación consumo de energía eléctrica	Mensual

Comprobación temperatura o presión en entrada y salida	Mensual

Comprobación temperatura en sala de máquinas	Mensual

Comprobación temperatura de los gases de combustión	Mensual

Comprobación contenido de CO	Mensual

Comprobación índice de opacidad de los humos 	Mensual

Comprobación tiro en caja de humos de la caldera	Mensual

Verificar cuadro de calderas	Anual

Instrumentación

Operación	Frecuencia

Comprobación escalas	Mensual

Comprobación estado superficial	Mensual

Comprobación fugas	Mensual

Comprobación funcionamiento	Mensual

Bombas de calor

Operación	Frecuencia

Limpieza de equipos/engrase	Bimensual

Estado general de la instalación s/necesidades	Bimensual

Comprobar carga y estado del gas	Bimensual

Comprobar presiones/temperaturas	Bimensual

Comprobar consumos eléctricos	Bimensual

Comprobar funcionamiento seguridades	Bimensual

Comprobar funcionamiento bombas	Bimensual

Comprobar funcionamiento válvulas	Bimensual

Comprobar funcionamiento instrumentos de medida	Bimensual

Comprobar estado del aislamiento	Bimensual

Análisis aceite	Anual

Cambio aceite	s/necesidades

Verificar cuadro bombas de calor	Anual

Enfriadoras

Operación	Frecuencia

Limpieza de equipos/engrase	Bimensual

Estado general de la instalación s/necesidades	Bimensual

Comprobar carga y estado del gas	Bimensual

Comprobar presiones/temperaturas	Bimensual

Comprobar consumos eléctricos	Bimensual

Comprobar funcionamiento seguridades	Bimensual

Comprobar funcionamiento bombas	Bimensual

Comprobar funcionamiento válvulas	Bimensual

Comprobar funcionamiento instrumentos de medida	Bimensual

Comprobar estado del aislamiento	Bimensual

Análisis aceite	Anual

Cambio aceite	s/necesidades

Climatizadoras

Operación	Frecuencia

Limpieza del equipo/engrase	Bimensual

Comprobar estado general del equipo	Bimensual

Limpieza o cambio de filtros	s/necesidades

Comprobar funcionamiento del ventilador/ruidos	Bimensual

Comprobar estado y tensado de correas	Bimensual

Comprobar consumos eléctricos	Bimensual

Comprobar funcionamiento de válvulas	Bimensual

Comprobar parámetros de funcionamiento 	Bimensual

temperatura/humedad

Comprobar estado de los conductos	Bimensual

Drenaje y limpieza de bandejas	Semestral

Limpieza superficies en contacto con el aire	Semestral

Bombas

Operación

Operación	Frecuencia

Limpieza	Mensual

Comprobación ausencia de  fugas	Mensual

Comprobación estado superficial	Mensual

Comprobación funcionamiento	Mensual

Comprobación consumos/ Tarado de protecciones	Mensual

Válvulas

Operación

Limpieza	Mensual

Comprobación estado superficial	Mensual

Comprobar ausencia de fugas	Mensual

Comprobación funcionamiento	Mensual

Tuberías

Operación

Comprobar funcionamiento de purgadores	Mensual

Grupos de presión

Operación

Limpieza de equipos / filtros	Mensual

Comprobar estado general	Mensual

Comprobar ausencia de fugas	Mensual

Comprobación funcionamiento	Mensual

Intercambiadores de calor

Operación

Limpieza	Mensual

Comprobación estado superficial	Mensual

Comprobar ausencia de fugas	Mensual

Comprobar salto térmico	Mensual

Vasos de expansión

Operación

Limpieza	Mensual

Comprobación estado superficial	Mensual

Comprobar ausencia de fugas	Mensual

Comprobación funcionamiento	Mensual

Depósitos acumuladores

Operación

Comprobación estado superficial/aislamiento	Mensual

Comprobar ausencia de fugas	Mensual

Calentadores de agua eléctricos

Operación

Comprobar estado de soportes	Mensual

Comprobar ausencia de fugas	Mensual

Comprobar temperatura del agua	Mensual

Comprobar funcionamiento de protecciones	Mensual

Radiadores

Operación

Comprobación estado superficial	Mensual

Comprobar ausencia de fugas	Mensual

Comprobar funcionamiento de válvulas y purgadores	Mensual

Comprobar salto térmico	Mensual

Circuitos cerrados de calefacción y climatización

Operación	Frecuencia

Tratamiento químico del agua	Trimestral

Deshumidificadores

Operación	Frecuencia

Limpieza/cambio de filtros	Mensual

Comprobación funcionamiento	Mensual

Comprobación consumos	Mensual

Fancoils – Unidades interiores

Operación	Frecuencia

Limpieza de equipos	Mensual

Comprobar estado general del equipo	Mensual

Limpieza o cambio de filtros	s/necesidades

Comprobar funcionamiento de válvulas	Mensual

Comprobar funcionamiento control	Mensual

Comprobar estado aislamiento	Mensual

Comprobar desagüe de condensados	Mensual en ciclo verano

Aporte/Extracción de aire

Operación	Frecuencia

Limpieza equipos/engrase	Trimestral

Comprobar estado general equipos	Trimestral

Comprobar estado general de conductos	Anual

Comprobar funcionamiento ventiladores/extractores	Trimestral

Comprobar consumos eléctricos	Trimestral

Comprobar compuertas cortafuegos	Anual

Comprobar cuadro eléctrico	Anual

Instalaciones de Agua Sanitaria

Operación	Frecuencia

Medir temperatura en depósitos	Mensual

Medir temperatura en grifos (muestreo)	Mensual

Análisis de cloro residual	Trimestral

Inspección/limpieza de depósitos	Trimestral

Limpiar duchas y lavabos	Semestral

Medir temperaturas instalación y todos los grifos	Anual

Revisar aislamiento	Anual

Limpieza de depósitos	Anual

Desinfección vía química/térmica	Anual/Después de paradas prolongadas