PLIEGO DE BASES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL  DE SANIDAD EN BIZKAIA

Asunto:  bases técnicas

1.- OBJETO

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones en que se realizará el servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores existentes en el edificio del Departamento de Sanidad y Consumo en Bizkaia sito en Bilbao c/ Alameda Recalde 39 A, durante el año 2010.

2.- RELACIÓN DE ASCENSORES

El objeto de la presente contratación es el mantenimiento de los aparatos elevadores ubicados en el citado edificio -seis- según se relaciona a continuación:

2.1.- Ascensor 1

- TIPO: eléctrico con reductor

- R.A.E.M:

- NUM. DE PARADAS: 6

- NUM. DE PERSONAS: 8

- CARGA DE ELEVACIÓN: 630 KG.

- VELOCIDAD: 1m./seg.

- MANIOBRA: selectiva en bajada

- PUERTAS EXTERIORES Y DE CABINA: automáticas telescópicas

- CUARTO DE MÁQUINAS: sin cuarto de máquinas

2.2.- Ascensores 2, 3 y 4

- TIPO: eléctrico sin reductor

- R.A.E.M:

- NUM. DE PARADAS: 13

- NUM. DE PERSONAS: 8

- CARGA DE ELEVACIÓN: 630 KG.

- VELOCIDAD: 1,6m./seg.

- MANIOBRA: selectiva en bajada

- PUERTAS EXTERIORES Y DE CABINA: automáticas telescópicas

- CUARTO DE MÁQUINAS: sin cuarto de máquinas

2.3.- Ascensores 5 y 6 (montacoches)

- TIPO: hidráulico

- R.A.E.M:

- NUM. DE PARADAS: 5

- NUM. DE PERSONAS: 53

- CARGA DE ELEVACIÓN: 4.000 KG.

- VELOCIDAD: 0,3m./seg.

- MANIOBRA: universal

- PUERTAS EXTERIORES Y DE CABINA: automáticas telescópicas

- CUARTO DE MÁQUINAS: junto al hueco en planta -4

3.- CONDICIONES

3.1 Modalidad del servicio

La modalidad del servicio de mantenimiento será "a todo riesgo", en donde se incluirán todos los elementos del ascensor así como la mano de obra necesaria para la solución de cualquier avería. Únicamente se considerará la salvedad debida a uso indebido, vandalismo o periodo de vida de los materiales.

3.2 Operaciones a realizar

Independientemente de lo que por normativa se exija, la prestación del servicio comprenderá como mínimo:

- La conservación, mantenimiento reparación de averías y servicios periódicos reglamentarios de los aparatos elevadores objeto del presente pliego, según la vigente reglamentación de aparatos de elevación y manutención exigibles al efecto y que se indica posteriormente.

- Las reparaciones o, en su caso, reposición de cualesquiera piezas o elementos de las instalaciones, incluso cables de compensación de las cabinas y contrapesos.

- La dirección de los trabajos, mano de obra, lubricantes, materiales y herramienta correspondientes.

3.3 Normativa exigible

Tanto las operaciones a realizar por la empresa conservadora como los requisitos exigidos a la misma para la realización de tales labores, se regirán por la normativa oficial vigente al respecto en cada momento; a saber:

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de elevación y manutención, así como sus anexos.

- Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 del 19 de diciembre de 1985, referente a Reglamento de aparatos de elevación y reglamentación referente a ascensores electromecánicos, así como sus anexos y correcciones posteriores.

- Ley 31/1995 L.P.R.L. Reglamento de servicios de prevención. R.D.39/1997.

3.4 Seguridad

3.4.1 Obligaciones generales

3.4.1.1 Cumplimiento del articulado de la L.P.R.L. (Ley 31/1995), así como del Reglamento de servicios de prevención (R.D.39/1997):

- Documentación correspondiente al plan vigente de la empresa (s/art.15, 16, 17  y 23 de la L.P.R.L.): técnicas operativas, procedimientos, protocolos, equipos de trabajo..., que permitan analizar su correspondencia con los tajos objeto del contrato.

- Certificación del cumplimiento de las obligaciones relativas a la formación e información de los trabajadores ( art. 18 y 19 de la L.P.R.L.).

- Nombramiento de representante de los servicios de prevención de la empresa en relación con los trabajos objeto de la presente contratación.

3.4.1.2. Cumplimiento de las disposiciones específicas de aplicación:

- R.D. 485/1997:  Señalización de seguridad en el trabajo

- R.D. 486/1997:  Lugares de trabajo

- R.D. 487/1997:  Manipulación manual de cargas

- R.D. 773/1997:  Utilización de EPls

- R.D. 1.215/1997: Utilización de equipos de trabajo

3.4.2. Obligaciones particulares

3.4.2.1.  Realizar la asignación de los tajos a los trabajadores de acuerdo al art. 25 de la L.P.R.L.

3.4.2.2.  Facilitar a los trabajadores afectados, conjuntamente con los técnicos de la Administración, la formación/información específica relativa a los tajos y lugares concretos de trabajo.

3.4.2.3.  Cumplir el “Manual de normas de seguridad” y/o la “Hoja de seguridad” facilitadas por la Administración.

3.4.2.4.  Cumplir y hacer cumplir las órdenes que se establezcan por parte del coordinador asignado por la Administración.

3.5 Personal

El personal que atienda al servicio pertenecerá a la empresa contratada, cumpliendo todos los requisitos, tanto en cuanto a la cualificación técnica y oficial-administrativa, como la concerniente a seguridad y salud.

3.6 Horario. Plan de servicio de averías y urgencias

- Se tratará que las unidades elevadoras descritas en el apartado 2 como 1, 2, 3 y 4 permanezcan en servicio permanente durante la jornada laboral del edificio, es decir, de 8:00 a 19:00 horas de lunes a viernes. Los dos ascensores montacoches habrán de mantenerse en servicio permanente todos los días, durante las 24 horas.

- Se garantizará un máximo tiempo de respuesta entre 15 y 30 minutos en caso de avería.

- Se garantizará la actuación de emergencia fuera de los días y horarios habituales mencionados anteriormente, cuando el responsable de RR.GG. así lo solicite. Se detallaría el procedimiento de actuación y localización del personal asignado.

- Para labores que impliquen paralizaciones de unidades más prolongadas que las habituales, podrán disponer de los periodos de tiempo que estimen oportunos, fuera de la jornada laboral, contando con el correspondiente permiso de acceso.

3.7 Informes. Albaranes. Libros de registro, etc.

La empresa conservadora informará por escrito de la situación de los ascensores con las incidencias, anomalías, previsiones y planes a que hubiese lugar. Los informes se presentarán con una periodicidad mensual. Así mismo cumplimentarán los correspondientes certificados, libros, etc. exigidos por la reglamentación vigente, tras las operaciones realizadas.

3.8 Seguros

Deberán contar y presentar como mínimo, una vez adjudicado el servicio de mantenimiento y conservación, el seguro de responsabilidad civil de cobertura por accidentes, para cualquiera de los aparatos elevadores, que por normativa es obligatorio, indicando previamente, en su oferta, el alcance y cuantía del mismo, y cuya póliza no será inferior a seiscientos mil euros (600.000 euros) por accidente.

3.9 Contratos

A efectos del control por parte del Departamento de Industria se hará un contrato por cada unidad elevadora, para cuya identificación se utilizará la indicada en el apartado 2 de este Pliego: relación de ascensores.