PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL EXPEDIENTE CONSISTENTE EN LA “ADQUISICIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS”

- OBJETO

La Dirección de Meteorología y Climatología del Gobierno Vasco dispone de una serie de estaciones meteorológicas repartidas por todo el territorio. Las estaciones existentes tienen un diseño de la década de los 80 y han quedado obsoletas. Por lo tanto, su ciclo de amortización ha finalizado. En este momento se pretende sustituir la parte del datalogger de una serie de estaciones por lo que se saca este expediente.

- SUMINISTRO

El suministro constará de:

- 46 dataloggers que incluirán las siguientes subunidades:

- 46 unidades de datalogger, tipo Campbell CR1000 o superior.

- 46 certificados de calibración de cada uno de los datalogger según norma ISO/IEC recomendación 25 o superior.

- 46 Interfaces Ethernet TCP/IP 10 base T con módulo para tarjeta tipo Compact Flash o similar.

- 46 tarjetas de memoria tipo Compact Flash con un mínimo de 256 Mb.

- Información, asesoramiento y seguimiento durante el periodo de garantía de 3 años.

- Software para la concentración de la información, tipo loggernet, en sistema operativo abierto preferentemente linux.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

3.1.- 	Item:	DATALOGGERS.

Capacidad Almacenamiento

2Mb de memoria FLASH EEPROM para el Sistema Operativo. 512Kb FLASH  para salvaguarda de parámetros de configuración interna. 4Mb de memoria SRAM no-volátil para uso de la CPU, almacenamiento de programas y de datos. Los datos se almacenarán tipo tabla. Capacidad de almacenamiento ampliable con tarjetas CompactFlash.

Alimentación a 12V y bajo consumo

Mediante uso de cualquier fuente de 12Vdc (de 9.6V a 16Vdc) se podrá alimentar al datalogger.

Bajo consumo de hasta ~0.6mA en reposo.

Salvaguarda de datos almacenados, reloj y programa

En caso de pérdida de la alimentación de 12Vdc, los datos almacenados en memoria, programa de adquisición y reloj estarán salvaguardados por una pila de litio interna.

Programación Datalogger

Lenguaje de programación interno de alto nivel tipo BASIC o similar permitiendo el procesado y tratamiento de las muestras, con amplia capacidad de cálculo, incluyendo funciones matemáticas, vectoriales, estadísticas y lógicas.

Disponibilidad de creación de diferentes tablas de resultados en diferentes intervalos de tiempo.

Totalmente programable por el usuario con un editor para PC.

Entradas analógicas:

Ocho canales diferenciales (16 single-ended). Resolución máxima de 0.33µV. Medida señales de voltaje, corriente, frecuencia (incluyendo termistores, pt100, termopares, señales 4-20mA, potenciómetros).

Contadores de pulsos:

Dos canales que puedan contar pulsos de nivel alto (onda cuadrada 5V), cierre de contactos o señales ac de bajo nivel.

Salidas de excitación:

Tres salidas que generan voltajes de excitación de precisión para puentes de medida. Salida de 5V fija regulada.

Puertos digitales I/O:

Ocho puertos para medida de frecuencia, control digital y triggering.

Tres de estos puertos también podrán utilizarse para medidas con periféricos tipo SDM.

Disponibilidad de configurar hasta 4 puertos serie RS232 para comunicaciones con instrumentos o sensores compatibles RS232.

Lectura automática para señales con formato SDI-12.

Salida 12V programable:

Suministrará 12V no regulados bajo control de programa.

Puerto RS-232:

Para conexión a puerto RS232 del PC.

Puerto CS I/O:

Para conexión vía cable de periféricos. Este puerto también deberá permitir conexión a PC.

Puerto para periféricos:

Puerto de 40 pins para módulo tarjeta CompactFlash o módulo de red EtherNet TCP/IP.

Funcionamiento en duras condiciones ambientales

Rango estándar de funcionamiento de -25º a +50ºC; disponible opcionalmente rango extendido de -55º a +85ºC.

Redes de datalogger

El sistema dispondrá de capacidad para formar automáticamente redes de dataloggers. Así, el protocolo de comunicaciones optimizará enormemente las comunicaciones. Las redes deberán disponer de enrutado inteligente y evaluación continua de los enlaces.

Comunicaciones

Entre las opciones de comunicaciones compatibles debe contemplar Ethernet, módems telefónicos (fijos, GSM/GPRS), radio, módems banda base y RS485. Los datos en tiempo real e históricos se puedan visualizar in-situ con una PDA, teclado/display o en un PC. Conexión del PC al datalogger con un cable RS-232, o si es necesario aislamiento óptico, vía el puerto CS I/O. El usuario podrá transportar programas/datos al PC vía tarjetas tipo CompactFlash. El módulo de tarjeta opcional servirá para almacenar programas/datos en la tarjeta, y un lector de tarjetas convencional para descargar los programas/datos al PC.

Expansión de canales

Compatible con dispositivos Síncronos de Medida (SDMs)

Los SDM son periféricos direccionables que amplían la capacidad de medida y control. Por ejemplo, para añadir puertos de control, salidas analógicas, canales contadores de pulsos, interval timers, interface CANbus, instrumentos con salida RS485.

Posibilidad de conectar múltiples SDM al datalogger, en cualquier combinación.

Multiplexores

Los multiplexores aumentan el número de sensores que puede medir un datalogger, conectando cada sensor al datalogger de forma secuencial. Un datalogger debe poder controlar varios multiplexores.

Protocolo comunicaciones y comunicaciones concurrentes

Disponer por defecto de un protocolo de comunicaciones basado en paquetes, y que permita enlazar en red varios dataloggers. Un datalogger puede intercambiar datos con otro datalogger (peer to peer) o facilitar el enrutado de datos a otros datalogger.

El protocolo debe permitir comunicaciones concurrentes.

Protocolos industriales

Disponer por defecto de protocolos ModBus RTU, ModBus TCP y DNP3.

Protocolos TCP/IP

Debe incluir por defecto la pila TCP/IP en el propio sistema operativo, y facilitar los protocolos HTTP, SMTP, FTP, DHCP, PING, TELNET, DNS, ModBus TCP al conectar un módulo EtherNet o dispositivo PPP.

Seguridad

Hasta 3 niveles de acceso al datalogger con claves para evitar accesos no deseados.

Autocalibración

Debe disponer de una función de autocalibración automática con voltajes de referencia internos para mantener las especificaciones.

Protección contra transitorios en panel conexiones

Todos los canales de entrada y salida protegidos por GDT (tubos descarga gas) y diodos de protección. Disparo GDT a 150V.

Firmware

Firmware actualizable desde la web del fabricante, y con posibilidad de que el propio usuario realice la actualización.

VELOCIDAD EJECUCIÓN PROGRAMA

10ms a 30min en incrementos de 10ms

ENTRADAS ANALÓGICAS

8 diferenciales (DF) o 16 analógicas (SE) configurables individualmente. Disponible expansión de canales con multiplexores.

El adjudicatario entregará los rangos, resolución y ruido de entrada típico del datalogger. Igualmente entregará los distintos offsets, precisiones, tiempos mínimos entre medidas de voltaje, rangos, filtrados, rechazos, impedancias, tierras y todo aquello que sirva para determinar la calidad del datalogger.

Se entregará también las características técnicas de los contadores de pulsos, puertos digitales, interfaces SDI-12, normativa aplicada, CPUe interfaces del datalogger, requerimientos de alimentación y consumo a distintos muestreos, dimensiones y pesos,

El material entregado tendrá una garantía de tres años contra defecto de fabricación.

3.2.- 	Item:	Información, asesoramiento y seguimiento durante el periodo de garantía de 3 años.

El adjudicatario facilitará información a través de consultas telefónicas, manuales, nuevos desarrollos, contactos, etc durante el tiempo que dure la garantía del material, es decir durante 3 años.

3.3.- 	Item:	Software para la concentración de la información, tipo loggernet, en sistema operativo abierto, preferentemente linux.

Arquitectura Cliente/Servidor

Como servidor se encargará de manejar las comunicaciones con todos los dataloggers de una red, manteniendo una base de datos (data cache) de los datos recogidos de los dataloggers.

Los datos también quedarán almacenados en archivos de texto ascii totalmente compatibles con hojas de cálculo u otros.

Como servidor, facilitará a aplicaciones Cliente residentes en cualquier ordenador de la red, la consulta de los datos de la caché, reprogramación del datalogger, pantalla con su estado o una ventana con un log del estado de las comunicaciones con toda la red.

Entorno Linux

El servidor se deberá instalar en sistema operativo abierto, preferentemente Linux.

Utilidades de la Aplicación Remota

Será compatible con equipos con sistema operativo Windows 2000, XP o Vista, que se conectarán con el Servidor dentro la misma red local.

Utilidades con conexión al Servidor:

SETUP: Su utilidad es el diseño de la red de dataloggers, parámetros de comunicaciones, configuración recogida automatizada de datos, nombre ficheros de datos, ajuste automático del reloj de los dataloggers

CONNECT: Servirá para la conexión manual con el datalogger. Visualización de datos, gráficos evolución tiempo real, recogida de datos, ajuste de reloj, ver estado memoria. Envío/descarga programa adquisición al/del datalogger.

STATUS: Determinará el estado y test de las comunicaciones con el datalogger. Tasas de tranferencia y errores. Estado de las recogidas de datos y horas previstas.

LOGTOOL: Chequeará el diálogo de las comunicaciones entre servidor y dataloggers.

TROUBLESHOOTER: Servirá para diagnosticar las incidencias en las comunciaciones.

PAKBUS GRAPH: Dispondrá de una herramienta gráfica de acceso a los dataloggers de la red, ver su configuración, cambio de parámetros, rutas y timings.

Dispondrá también de las siguientes utilidades:

SHORTCUT: Asistente para relizar programas datalogger

EDLOG: Editor de programas datalogger

CRBASIC Editor: editor de programas datalogger

TRANSFORMER: Conversor de programas

VIEW: Visualización de datos recogidos. Gráficos.

RTMC: Diseño de pantallas de visualización de datos en tiempo real. Sensores virtuales. Control.

SPLIT: Herramienta generación informes y agrupación de datos recogidos.

DEVICE CONFIGURATION UTILITY: Herramienta configuración parámetros internos datalogger y periféricos.

CARD CONVERT: Herramienta traspaso de datos tarjeta a fichero ascii.

SECURITY MANAGER: Herramienta configuración perfiles de usuario y derechos.

SERVER MONITOR: Estado del servidor

HOLE MONITOR: Detector falta de datos.

- LUGAR DE ENTREGA

El suministro será entregado en Vitoria-Gasteiz, por quien determine la Dirección de Meteorología y Climatología.