SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILOS EN LOS VENTANALES DEL NUEVO EDIFICIO, SEDE DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD EN BIZKAIA, SITO EN LA CALLE ALAMEDA DE REKALDE Nº 39A DE BILBAO (Expte. 42/2008-S)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

OBJETO DE LA OFERTA Y DESCRIPCION DE LA SOLUCION

El edificio de Sanidad consta de las siguientes plantas sobre Rasante:

Planta Baja

Plantas 1 a 6

Planta 7 y Torreón

El objeto de esta petición de oferta es la colocación de una serie de vinilos en los ventanales que delimitan el perímetro habitable de las plantas Baja a Sexta. Estos vinilos serán translúcidos, permitiendo el paso de la luz, pero evitarán la formación de imágenes nítidas de objetos o personas situados en el interior del edificio.

Las características geométricas de disposición de los vinilos se encuentran condicionadas por la altura de los ventanales, de tal forma que siempre se debe asegurar una franja libre en los ventanales de 40 cm, tanto en la parte inferior, como en la superior de los mismos.

Para evitar la sensación de encierro que pudiera suponer la cubrición total de los ventanales, exceptuando las dos bandas enumeradas anteriormente, se alterna la colocación de franjas verticales de vinilo con espacios de vidrio libre, que permiten una visión del exterior del edificio por parte de los ocupantes del mismo, dificultando la visión del interior desde el exterior.

Las franjas de vinilo tendrán una anchura de 12 cm con una entrecalle libre de vidrio de 1.5 cm, tal y como se detalla en el croquis 1 que se adjunta. En dicho croquis también se indica la distribución vertical dentro de un mismo paño de ventanal.

En el caso de presentarse diferentes alturas de ventanal, como en el caso de la Planta Baja, las diferentes transiciones de altura de los vinilos se solucionarán como se indica en el croquis 2.

Dentro de cada planta, se reservará una zona libre de vinilos en toda la altura del ventanal, tal y como se muestra en los croquis de cada planta desde el croquis 2 al 9.

La distribución de los vinilos dentro de cada paño se ejecutará de acuerdo con los criterios establecidos anteriormente, y será desarrollado por el ofertante. Se adjuntan croquis 10 a 19 con el desarrollo de la Planta 1, como muestra para desarrollar el resto de plantas.

La ejecución de los trabajos incluye la toma de medidas in-situ, la fabricación de los vinilos y su colocación sobre los ventanales.

Las características físicas de los vinilos se detallan a continuación.

MATERIALES

Los vinilos que se emplearán serán del fabricante Avery Dennison,  Mac Tal, Oracal o similares.

Estarán constituidos en su frente por una película de vinilo calandrado de 80 micras, polimérica laminada. El adhesivo será permanente con base acrílica. El papel dorsal será papel kraft blanqueado revestido por una cara, de 140 gr/m2.

APLICACIÓN

Se aplicará sobre superficies planas de vidrio por método húmedo. El líquido de aplicación se preparará añadiendo detergente neutro al agua, en la proporción del 0,5 %. Posteriormente, el agua se eliminará pasando una rasqueta, ejerciendo una firme presión con la mano. Antes de remover la cinta transferidora, se deberá esperar a que el adhesivo alcance un nivel de adhesión suficiente (un plazo entre 15 y 45 minutos).

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

El producto deberá cumplir las siguientes propiedades:

PROPIEDADES FISICAS

| Características | Método de ensayo | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Calibre, film frontal | ISO 534 | 80 micras |
| Calibre, material frontal + adhesivo | ISO 534 | 110 micras |
| Resistencia a la tracción | DIN 53455 | 1,7 kN(m |
| Alargamiento | DIN 53455 | 100 % |
| Brillo | ISO 2813, 85º | 14 % |
| Estabilidad dimensional | DIN 30646 | 0.2 mm máx |
| Adhesión inicial | FINAT FTM-1, acero inox. | 540 M/m |
| Adhesión final | FINAT FTM-1 |  |
|  | Acero inox. | 720 N/m |
|  | Vidrio | 640 N/m |
|  | PMMA | 640 M/m |
|  | Policarbonato | 640 N/m |
| Inflamabilidad |  | Auto extinguible |
| Envejecimiento acelerado | SA J 1960, 1500 horas de exposición | Ningún efecto negativo en el comportamiento de la película |
| Vida en almacén | Almacenado a 22ºC/50-55 % RH | 2 años |
| Duración | 90º Exposición vertical | 5 años |

LIMITES DE TEMPERATURA

| Características |  | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de aplicación |  | Mínimo: +10 % |
| Límites de temperatura |  | -50º hasta ´100 ºC |

RESISTENCIA QUIMICA

| Características | Método de ensayo | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Resistencia a la humedad | 200 horas de exposición | Sin efecto |
| Resistencia a los disolventes químicos | Tiempo de inmersión |
| Agua | 24 horas | Sin efecto |
| Detergente (solución al 1 %) | 24 horas | Sin efecto |
| Solución detergente a 65 ª | 8 horas | Sin efecto |
| Isopropyl Alcohol /Water (20/80) | 10 min | Sin efecto |

PLAZOS DE EJECUCIÓN

Toma de medidas, 	fabricación y colocación de Vinilos: 6 semanas desde la firma del contrato.

RELACIÓN  DE CROQUIS

| Nº Croquis | Título |
| --- | --- |
| 1 | DISPOSICION POR PAÑO |
| 2 | ESCALON PLANTA BAJA |
| 3 | VENTANALES PLANTA BAJA |
| 4 | VENTANALES PLANTA 1 |
| 5 | VENTANALES PLANTA 2 |
| 6 | VENTANALES PLANTA 3 |
| 7 | VENTANALES PLANTA 4 |
| 8 | VENTANALES PLANTA 5 |
| 9 | VENTANALES PLANTA 6 |
| 10 | BALCONERA |
| 11 | VENTANAL 1 |
| 12 | VENTANAL 2 |
| 13 | VENTANAL 3 |
| 14 | VENTANAL 4 |
| 15 | VENTANAL 5 |
| 16 | VENTANAL 6 |
| 17 | VENTANAL 7 Y 8 |
| 18 | VENTANAL 9 |
| 19 | VENTANAL 10 |