# FOTOCOPIADORA/IMPRERSORA DIGITAL

# EN COLOR DE GRAN PRODUCCIÓN

# PLIEGO DE BASES TECNICAS

# 1.	OBJETO

El objeto del presente contrato es el suministro e instalación de una fotocopiadora/impresora digital de inyección de tinta en color de gran producción, para la Imprenta de la Academia de Policía del País Vasco.

# 2.	CARACTERISTICAS

El equipo a ofertar debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos:

- Velocidad de copia e impresión: 120 páginas por minuto en color para impresión continúa en A-4, y 96 páginas por minuto en A-3 o apaisado.

- Sistema de impresión en frío mediante tinta especial pigmentada con base de aceite de secado instantáneo.

- Escáner incorporado con alimentador automático de originales hasta A3.

- Capacidad de alimentación automática: 60 páginas hasta A3.

- Velocidad de scanner mínimo de 20 páginas por minuto.

- Posibilidad de escaneo a CD-ROM, disco duro y RED, mediante CPU tipo RIP.

- Resolución de impresión mínimo de 300 x 600 dpi.

- Posibilidad de ampliación (hasta 200%) y reducción incluida.

- Multicopia hasta 9.999 copias.

- Capacidad total de papel de copiado mínimo de 2.500 hojas. Mínimo tres bandejas de entrada de papel con una capacidad mínima de 500 hojas cada una de ellas.

- Gramajes de papel admitidos por la máquina desde 46 a 210 gr/m2

- Posibilidad de almacenamiento de trabajos.

- Funcionamiento continúo con carga de papel.

- Copia e impresión a doble cara.

- Programación y control de trabajos mediante pantalla interactiva, de fácil manejo, con mensajes que faciliten la programación y la resolución de incidencias o errores.

- Consumo eléctrico máximo 800 W.

- Acabado de documentos:

- Bandeja de salida de 1.000 hojas.

- Clasificado mediante bandeja desplazadora.

- Memoria de 1 GB

- Disco duro 80 GB/160GB

- Lenguajes de impresión: Adobe PostScrip, PDF, PCL, TIFF, PPML

- Interface: Ethernet 10/1000 Base T, USB, TCP/IP

Se valorarán otras mejoras técnicas del equipo ofertado así como otras características que superen las especificaciones mínimas exigidas.

3.-	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Cada aparato se suministrará con su correspondiente manual de instrucciones y mantenimiento en euskera y/o castellano.

4.-	PLAZO DE ENTREGA

Se exigen un plazo de entrega máximo de 1 semana.

5.-	OFERTA ECONÓMICA

Las empresas licitadoras deberán presentar en su oferta la ficha técnica del producto, donde se incluyan las características técnicas del mismo.

Las empresas licitadoras en su oferta también deberán presentar información relativa a la garantía del equipo, a la asistencia técnica propuesta, y al tiempo de garantía de entrega de recambios de la máquina.

Las empresas licitadoras deberán presentar su oferta de acuerdo con el Modelo de Proposición Económica correspondiente, donde se entenderán incluidos todos los gastos e impuestos, trasporte e incluso IVA, que sean precisos para la completa ejecución del contrato.

También estarán incluidos en el precio ofertado por la empresa los gastos de transporte, instalación, entrenamiento y/o formación del personal encargado del manejo de la máquina.