PLIEGO DE BASES TECNICAS

REVISION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE FURGONETAS BLINDADAS

ANTIDISTURBIOS MERCEDES 416-CDI

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Revisión de los sistemas de cierre de las puertas blindadas.

Debido al peso de las puertas blindadas , estas sufren un desgaste y deformación debido al peso y a los impactos que reciben al cierre de las mismas.

Para llevar a cabo un mantenimiento uniforme de todas las furgonetas, se ha considerado que estos trabajos se lleven a cabo de una manera centralizada en las instalaciones de La Campa Erandio, de manera que se realice un seguimiento uniforme, aspecto este que no es posible si se realizan en los diferentes talleres de las áreas de influencia de las Comisarías. La contratación de una misma empresa para la reparación de este grupo de furgonetas blindadas hace que se le de el mismo tratamiento y uniformidad a todas ellas.

1.-TRABAJOS A REALIZAR.-

1.1-Revisión de todos los elementos de cada una de las puertas, laterales y traseras, siendo de especial ejecución las correderas laterales; así como la sustitución de las piezas defectuosas.

1.2-Propuestas de mejora de cierre de las puertas correderas laterales. Estas actuaciones se aportaran con detalle documental de planos.

1.3-Ensayos de validación de los trabajos mediante pruebas de cierre, estableciéndose un numero mínimo de ciclos de cierre que se establecerá oportunamente.

2.-DOCUMENTACION FINAL DE LOS TRABAJOS A ENTREGAR.

2.1-Se aportara una ficha de cada furgoneta de las actuaciones que se han llevado a cabo de cada una de ellas.

2.2-Respecto de las propuestas de mejora se facilitaran los planos de las mismas.

3.- OFERTA A REALIZAR POR EL LICITADOR

Se ofertará al menos las piezas referenciadas en hoja anexa, ampliándose las mismas si se creyese necesario (precio unitario impuestos incluidos).

Así mismo se ofertará el precio hora mano de obra (IVA incluido).

Todos los conceptos deberán ser ofertados para 2.008,  2.009 y 2.010, no pudiendo los mismos ser superiores al precio máximo establecido para cada una de ellas.

A fin de poder aclarar las dudas que para realizar la oferta pudieran surgir en lo referente al diseño y fabricación de las piezas de recambio, deberán ponerse en contacto con la Sección Técnica de Parque Móvil de la Dirección de Recursos Generales del Departamento de Interior.

4.-PERIODOS DE LAS REVISIONES.

4.1.- Las revisiones de la flota será realizada aproximadamente cada 6 meses.

4.2- No obstante en las situaciones puntuales de averías que se produzcan, se establece que el adjudicatario a requerimiento de la Administración procederá a la reparación concreta que se le pida.

5.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Se deben cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y el Reglamento de los Servicios de Prevención, RD 39/1997, así como las sucesivas modificaciones y actualizaciones de la misma.

Las empresas licitadoras deberán acreditar el cumplimiento de la Normativa de Prevención de Riesgos Laborales, mediante la presentación de certificado expedido por la empresa redactora del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva.

La empresa adjudicataria deberá cumplir con el protocolo de coordinación de actividades empresariales del Departamento de Interior en materia de prevención de riesgos laborales.

6.-SEGUROS

6.1.- El adjudicatario queda enterado y se obliga a que la Administración quede exenta de toda responsabilidad Civil que pueda derivarse de la realización de los trabajos comprendidos en el presente contrato, para lo cual realizará, pagará y deberá mantener en vigor desde antes del comienzo de los trabajos y hasta su terminación, pólizas de seguros expedidas con algunas de las Compañías inscritas en el registro General de Seguros.

7.- FORMA DE FACTURACIÓN.

7.1.-Los trabajos se liquidarán aplicando a la oferta de Euros /hora adjudicada, el número de horas dedicado a la reparación de cada furgoneta. Se relacionarán las piezas utilizadas en cada reparación.

7.2.- Se entregará un albarán por cada furgoneta reparada, para el control de la recepción de las horas realizadas.

| LISTA PIEZAS DE RECAMBIO | Precio max. 2.008 | Precio max. 2.009 | Precio max. 2.010 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Refuerzo de guía superior compuesta por “guía Mercedes”, rueda, eje escuadras y rodamiento | 231,00 | 240,24 | 249,85 |
| - Rodamiento 6800zz | 12,00 | 12,48 | 12,98 |
| - Eje rueda pequeña, en F-127 S/pl. 7082204-001 | 28,00 | 29,12 | 30,28 |
| - Rueda pequeña de bisagra central recubierta con vulcollan S/pl. 708204-003 | 84,00 | 87,36 | 90,85 |
| - Casquillo de bisagra central en F-114 S/pl. 708204-004 | 12,00 | 12,48 | 12,98 |
| - Soporte de bisagra en F-114 S/pl. 708204-005 | 39,00 | 40,56 | 42,18 |
| - Rueda horizontal de bisagra central de Fucustan 10 S/ pl. 708204-006 | 84,00 | 87,36 | 90,85 |
| - Cerradura anti-pánico Ref. 1560 | 169,00 | 175,76 | 182,79 |
| - Cerradura anti-pánico Ref. 1260 | 131,00 | 136,24 | 141,69 |
| - Piecerío para adaptar la puerta | 564,00 | 586,56 | 610,02 |
| Llantas de adaptación a furgonetas. |  |  |  |
| Cable tirador puerta |  |  |  |
| Enclavamiento superior e inferior puerta izq. y drch. |  |  |  |
| - Frenos puertas traseras | 30,00 | 31,2 | 32,45 |
| - Topes frenos puertas traseras izquierda y derecha | 35,00 | 36,4 | 37,86 |
| - Bisagra reforzada para puerta lateral compuesta de repuesto original modificado mediante |  |  |  |
| incorporación de nuevos elementos en el carro y en el cuerpo de la misma | 282,00 | 293,28 | 305,01 |
| Guía central reforzada en acero inoxidable para puerta lateral, compuesta de repuesto original más más refuerzo sodado en zona curva | 222 | 230,88 | 240,12 |
| - Refuerzo interior de puerta lateral para zona de montaje de bisagra, compuesta por pletina de acero | 203,00 | 211,12 | 219,56 |
| - Refuerzo de esquina de puerta lateral para zona de montaje de la corredera superior bisagra, |  |  |  |
| fabricado en acero | 122 | 126,88 | 131,96 |
| €/hora MANO DE OBRA | 46 | 47,84 | 49,75 |