BASES TÉCNICAS 		   		 		     PARA EL SUMINISTRO 			     	DE VIDEOPROYECTORES PORTÁTILES

JULIO 2.007

INDICE

1.- OBJETIVO

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 	EQUIPOS

3.- ALCANCE

4.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

5.- IMPORTE TOTAL

- OBJETIVO

El objetivo de estas Bases Técnicas es definir el alcance y las características que debe cumplir  el suministro de videoproyectores portátiles que permitan visualizar, con gran capacidad lumínica, las señales procedentes de diferentes medios que generan señales gráficas, así como de equipos cuyas salidas son señales de video convencional, en los centros dependientes de la Dirección de Recursos Generales del Gobierno Vasco.

- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS

Los  equipos requeridos deberán disponer de las siguientes características generales:

- Videoproyector portátil inalámbrico de tecnología DLP: incluye únicamente el suministro del equipo e instalación del software necesario, debiendo contar con las siguientes características:

- Debe servir para presentaciones con animación sin cable VGA desde el PC y presentaciones sin PC.

- De tecnología DLP de última generación, portátil inalámbrico nativo con antenas WIFI autónomas (2 uds.), para entrada USB.

- Luminosidad mínima de 2.500 ANSI.

- Resolución real XGA y compatible con VGA, SVGA y SXGA.

- Contraste mínimo de 1.800:1.

- Entradas:

  - Vídeo por RCA.

  - Entrada de audio.

  - USB.

- Corrección automática de Keystone.

- Zoom de 2x motorizado.

- Enfoque automático y motorizado.

- Tipo de proyección o formato 4:3.

- Dimensiones reducidas con un peso no superior a 2,5 kg.

- ALCANCE

El alcance del suministro de videoproyectores portátiles para proyección de imágenes incluirá los siguientes conceptos:

- Suministro de los equipos de proyección, incluyendo el transporte y la descarga hasta cualquiera de los centros dependientes de la Dirección de Recursos Generales.

- Puesta en marcha de los sistemas y equipos de proyección completando un correcto funcionamiento.

- Entrega de la documentación técnica necesaria para conocer adecuadamente todas las características de los equipos y poder realizar un exhaustivo mantenimiento de los mismos.

- Formación del personal que se hará cargo de la gestión de los videoproyectores.

- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios de adjudicación son los siguientes:

  - Precio ofertado……………………………….………80%

  - Sobreprestaciones incluidas en la oferta……………...20%

- IMPORTE TOTAL

El importe máximo total del suministro de los videoproyectores portátiles ascenderá a 55.000 €, teniendo en cuenta el número de equipos  a suministrar:

- Videoproyector portátil inalámbrico de tecnología DLP:

- 25 uds.x 2.200 €/ud.= 55.000 €

En la proposición económica se ofertará el precio total, añadiendo en la documentación anexa el precio unitario de los videoproyectores portátiles ofertados justificando el precio total ofertado.